## Slide 1
第2章
Intel x86微处理器

## Slide 2: 主要内容：
8086/8088微处理器
  特点
  主要引线功能和内部结构
  内部寄存器
  存储器寻址
  总线时序
IA-32微处理器
  IA-32微处理器结构
  IA-32微处理器工作方式
  保护模式下的存储器访问
Notes: IA-32微处理器结构

## Slide 3: 一、8086/8088特点及工作模式

## Slide 4: 1. 8088/8086 CPU的特点
采用并行流水线工作方式
—— 将CPU划分成两个功能部分并设置指令预取队列，实现流水线工作
对内存空间实行分段管理
—— 将内存分为多个段并设置4个段地址寄存器，以实现对1MB空间的寻址
支持多处理器系统
  ——可以包含主处理器和协处理器
CPU内部结构
存储器寻址部分
工作模式

## Slide 5: 2. 8088CPU的两种工作模式
8088可工作于两种模式下
最小模式
最大模式
最小模式为单处理器模式，控制信号较少，一般可不必接总线控制器，CPU直接输出控制信号到总线。

## Slide 6: 最小模式下的总线连接示意图
8088
CPU
•
•
控制总线
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器

## Slide 7: 最大模式下的总线连接示意图
8088
CPU
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
总 线
控制器

控制总线
最大模式为多处理器模式，即CPU+协处理器。
控制信号较多，须通过总线控制器与总线相连。

## Slide 8: 两种工作模式的选择
8088是工作在最小还是最大模式由CPU上的MN/MX引脚的输入决定。
  MN/MX=0——工作于最大模式
  MN/MX=1——工作于最小模式

## Slide 9: 二、8088/8086的引线及功能

## Slide 10: 1. 主要引线——最小模式下的8088引线
地址线和数据线：
  AD0-AD7：低8位地址和低8位数据信号分时复用。在传送地址信号时为单向，传送数据信号时为双向。
  A8-A15 ：8位地址信号(8086为地址与数据复用线)
  A16-A19/S3-S6：高4位地址信号，与状态信号分时复用。
8086和8088CPU差异：都有40条引脚，但8086外部数据线有16条，而8088只有8条，因此它们与存储器或外设接口连接时一次可传送的数据位数分别是16位和8位。

## Slide 11: 主要的控制和状态信号线
WR： 写信号；
RD： 读信号；
IO/M：为“0”表示访问内存，
为“1”表示访问I/O接口；
DEN： 低电平有效时，表示数据总线上数据有效，允许进行读/写操作；
DT/R：数据收发器的传送方向控制，为“1”时CPU向存储器或I/O传送，否则为反向；

## Slide 12
ALE：地址锁存信号，当其为高时表示地址线上地址有效。一般用它将地址锁存到一个锁存器中；
RESET：复位信号。当其为高时将完成CPU内部复位。复位后CPU内部寄存器的值如下表。
内部寄存器 | 内容 | 内部寄存器 | 内容
CS | FFFFH | IP | 0000H
DS | 0000H | FLAGS | 0000H
SS | 0000H | 其余寄存器 | 0000H
ES | 0000H | 指令队列 | 空

## Slide 13: 例：根据信号的取值判断工作状态
当WR=1，RD=0，IO/M=0时，
表示CPU当前正在进行读存储器操作

## Slide 14: READY
外部同步控制输入信号，高电平有效
8088与内存/外设之间在一个总线周期内的时钟配合信号
8086/8088
IO接口/内存
RD
喂，我要读数据了，你准备好了吗？
等等我，我还有点问题
Ready=0

## Slide 15: 中断请求和响应信号
INTR：可屏蔽中断请求输入端
NMI： 非屏蔽中断请求输入端
INTA：中断响应输出端

## Slide 16: 2. 8088和8086CPU引线的差异
数据总线宽度不同
  8088的外部数据总线宽度是8位，8086为16位。
访问存储器和I/O控制的信号高低有效不同
  8088——IO/M=0表示访问内存；
  8086——IO/M=1表示访问内存。

## Slide 17: 三、8088/8086的内部结构

## Slide 18: 1. 组成
8088/8086内部由两部分组成：
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）

## Slide 19
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DI
SP
BP
SI
地址加法器
IP
CS
DS
SS
ES
总线
控制
逻辑
暂存器
标志寄存器
ALU
EU
控制电路
1 2 3 4 5 6
16位数据总线
段寄存器
通用寄存器组
系统总线
16位CPU内总线
AX
BX
CX
20位地址总线
指令队列
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
控制信号
…
8086CPU结构
DH
DL
DX
8088的指令队列长度为4字节

## Slide 20: 2. 执行单元
运算器(ALU)
8个通用寄存器
1个标志寄存器
EU部分的控制电路
功能
  指令译码
  指令执行
  暂存中间运算结果
  保存运算结果特征
指令的执行
在标志寄存器FLAGS中
在ALU中完成
在通用寄存器中

## Slide 21: 3. 总线接口单元
功能：
  从内存中取指令到指令队列
    指令队列是并行流水线工作的基础
  负责与内存或I/O接口之间的数据传送
  在执行转移程序时，BIU清除指令队列，从指定的新地址取指令，并立即传给执行单元执行。
地址加法器
4个段寄存器
指令指针IP
指令队列
总线控制逻辑

## Slide 22: 结论
指令队列的存在使EU和BIU两个部分可并行工作，即：
  实现指令的并行执行
目的：
  提高了CPU的效率；
  降低了对存储器存取速度的要求

## Slide 23: 四、内部寄存器

## Slide 24: 内部寄存器的类型
14个16位寄存器，按功能可分为三类
8个通用寄存器
4个段寄存器
2个控制寄存器
要求：深入理解每个寄存器的作用

## Slide 25: 1. 通用寄存器
数据寄存器（AX，BX，CX，DX）
地址指针寄存器（SP，BP）
变址寄存器（SI，DI）

## Slide 26: 数据寄存器
8088/8086含4个16位数据寄存器，每一个又可拆分为2个8位寄存器，即：
AX
BX
CX
DX
AH，AL
CH，CL
BH，BL
DH，DL
15 8 7 0
AH AL
AX

## Slide 27: 数据寄存器特有的固有用法
AX：累加器。所有I/O指令都通过AX与接口传送
信息，中间运算结果也多放于AX中；
BX：基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
CX：计数寄存器。用于在循环或串操作指令
中存放计数值；
DX：数据寄存器。在间接寻址的I/O指令中存放
I/O端口地址；在32位乘除法运算时，存放
高16位数。

## Slide 28: 地址指针寄存器
SP：堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的
偏移地址；
BP：基址指针寄存器，常用于在访问内
存时存放内存单元的偏移地址。

## Slide 29: BX与BP在应用上的区别
作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
作为基址寄存器，用BX表示所寻找的数据在数据段；用BP则表示数据在堆栈段。

## Slide 30: 变址寄存器
SI：源变址寄存器
DI：目标变址寄存器
变址寄存器在指令中常用于存放数据在内存中的地址。

## Slide 31: 2.控制寄存器—IP与FLAGS
IP: 指令指针寄存器，其内容为下一条要执行指令的偏移地址。
内存中的程序
指令1
指令2
指令n
┇
分析
获取操作数
执行
存放结果
┇
指令指针IP
地址
CPU
取出
操作数

## Slide 32: 标志寄存器FLAGS
  作用：存放运算结果的状态特征和控制CPU的运行
CF（Carry Flag）
  进位标志位。加(减)法运算时，若最高位有进(借)位则CF=1
PF（Parity Flag）
  奇偶标志位。运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=1
AF（Auxiliary Carry Flag）
  辅助进位标志位。加(减)操作中，若Bit3向Bit4有进位(借位)，AF=1
6个状态标志位

## Slide 33
ZF（Zero Flag）
  零标志位。当运算结果为零时ZF=1
SF（Sign Flag）
  符号标志位。当运算结果的最高位为1时，SF=1
OF（Overflow Flag）
  溢出标志位。当算术运算的结果超出了有符号数的可表达范围时，OF=1

## Slide 34: 状态标志位设置举例
给出以下运算结果及运算后各状态标志位的状态：
  10110110+11110100
10110110
+ 11110100
10101010
1
CF= OF=
AF= PF=
SF= ZF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 35: 3个控制标志位
TF（Trap Flag）
  陷井标志位，也叫跟踪标志位。TF=1时，使CPU处于单步执行指令的工作方式。
IF（Interrupt Enable Flag）
  中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF（Direction Flag）
  方向标志位。在数据串操作时确定操作的方向。

## Slide 36: 3. 段寄存器
作用：用于存放相应逻辑段的段基地址
8086/8088CPU在使用存储器时，将它划分成若干个逻辑段。
每个逻辑段用来存放不同目的内容，如程序代码、数据等等。
每个逻辑段用一个段寄存器来指明该段的起始位置（也叫段基址）。
8086/8088内存中逻辑段的数量最多为64K个
程序中同时可以使用4个段，分别由CS、DS、ES和SS四个段寄存器指示。

## Slide 37
  CS：代码段寄存器，存放代码段的段基地址。
  DS：数据段寄存器，存放数据段的段基地址。
  ES：附加段寄存器，存放数据段的段基地址。
  SS：堆栈段寄存器，存放堆栈段的段基地址。
…
…
…
…
…
…
代码段
数据段
堆栈段
附加段
ES
CS
DS
SS
段寄存器
段基址
段基址
段基址
段基址

## Slide 38: 五、8086/8088的存储器组织

## Slide 39: 1. 内存单元的编址
物理地址
  指每个内存单元在整个内存空间中具有的惟一的地址。
  8086/8088CPU有20根地址线，它可以产生20位的地址码，寻址范围为220，即1兆字节空间。
这一兆字节存储单元的地址范围为：00…...0~11…...1。
20位
20位
内存单元的地址表示有物理地址和逻辑地址两种方式

## Slide 40
…...
0
7
存储单元（字节）
二进制数地址
00000000000000000000
00000000000000000001
00000000000000000010
…...
11111111111111111110
11111111111111111111
十六进制数地址
00000H
00001H
00002H
FFFFEH
FFFFFH
…...
为了方便书写，在源程序中常用5位十六进制数或一个符号来表示一个存储单元的地址。

## Slide 41
例如，将数据3456H放在地址为09235H的存储单元中的存储分配。
...
...
地址
存储单元
09235H
09236H
56
34
任何两个相邻字节单元就构成一个字单元
字单元的地址为两个字节单元中较小地址字节单元的地址。
字数据的存放规则是低8位放在较低地址字节单元，高8位放在较高地址字节单元。
是大端还是小端方式?
小端

## Slide 42
逻辑地址
每个存储单元的逻辑地址由两部分组成
  16位的段（基）地址
  ---决定该逻辑段在内存中的起始位置
  16位的段内地址，也叫相对地址，或偏移地址
  ---决定该存储单元相对段起始单元的距离
  逻辑段的起始单元称为段首，段首的偏移地址=0
0 0 0 0
段基地址（16位）
段首地址（段首的物理地址）
× × × • • •
× × ×
19
0
4

## Slide 43
例：
  段基地址 =6123H
  段首地址
  偏移地址=0005H
  物理地址
数据段
61235H
00H
12H
61230H
5
将内存划分成多个逻辑段后，就可以使用逻辑地址来指示存储单元。
使用逻辑地址方便了程序的开发和对存储器进行动态管理。

## Slide 44
8086/8088的存储器段结构的特点：
1. 每个段最大长度为64K（65536）个字节单元组成。
2. 每个段的起始地址（段首）必须是一个小节的首址。
从0地址开始，每16个字节单元称为一个小节（Paragraph）1MB内存就可划分为64K个小节。
第 1 小节：00000H，00001H，00002H……0000FH
第 2 小节：00010H，00011H，00012H……0001FH
第65535小节：FFFE0H FFFE1H FFFE2H……FFFEFH
第65536小节：FFFF0H FFFF1H FFFF2H……FFFFFH
…..
…..
…..
…..
…..
每个小节的首地址最低位必为0（16进制数表示）。因此段首只能是上述64K个小节首址之一。

## Slide 45: 例：
已知 CS=1055H，DS=250AH， ES=2EF0H，SS=8FF0H
画出各段在内存中的分布。
CS=1055H
  段首地址=10550H
DS=250AH
  段首地址=250A0H
ES=2EF0H
SS=8FF0H
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
代码段
数据段
附加段
堆栈段

## Slide 46: 2. 逻辑地址与物理地址的转换
内存物理地址由段基地址和偏移地址组合而成
物理地址=段基地址×16+偏移地址
0 0 0 0
段基地址
× × × • • •
× × ×
19
0
4
× × × • • •
× × ×
偏移地址
+
15
0
× × × • • •
× × ×
19
0
物理地址

## Slide 47: 举例
例1，设某操作数存放在数据段，DS=250AH，数据所在单元的偏移地址=0204H。则该操作数所在单元的物理地址为：
  250AH ×16+0204H = 252A4H

## Slide 48
0915H
003AH
0915 0 H
003 AH
+）
0918 AH
偏移量
段基址
逻辑地址
物理地址
例3：同一个物理地址002D3H被两个逻辑段中的逻辑地址映射的情况。
002B0H+00023H=002D3H
002C0H+00013H=002D3H
例2：
偏移量23H
段1首址 002B0H
段2首址002C0H
002D3H
偏移量13H
……
…
左移4位

## Slide 49: 4. 堆栈及堆栈段的使用
堆栈定义
  堆栈是一个特定的存储区，访问该存储区一般需要按照专门的规则进行操作。
  主要用于暂存数据以及在过程调用或处理中断时保存断点信息。
堆栈
已存放数据
TOP
Bottom
...
...
主存
00000H
堆栈的一端固定，称为栈底。
栈底是堆栈存储区的最大地址单元。
堆栈的另一端浮动，称为栈顶。任何时候，栈顶是最后存入信息的存储单元。
栈顶位置随着堆栈中存放信息的多少而改变。

## Slide 50
设置的一个寄存器，用来指示栈顶的位置，其内容就象一个指针一样。
SP的内容始终指向栈顶单元
堆栈中数据的进出都由SP来控制
堆栈指针SP（Stack Pointer）：
“先进后出FILO”（First-In Last-Out）。即最先送入堆栈的数据要到最后才能取出，而最后送入堆栈的数据，最先取出。
在堆栈中存取数据的规则：

## Slide 51
8086/8088堆栈的组织
在8086/8088微机中堆栈是由堆栈段寄存器SS指示的一段存储区。
SS
SP
堆栈
栈底
栈顶
XX
XX
XX
XX
XX
XX
堆栈初始化时的SP
注意：栈底是第1个存入数据的地址。
数据在堆栈中以字为单位存放，低8位放在较低地址单元，高8位放在较高地址单元。
堆栈初始化时SP指向栈底+2单元，其值就是堆栈的长度。由于SP是16位寄存器，因此堆栈长度 64K字节。
SP始终表示堆栈段首与栈顶之间的距离（字节数）。
  当SP为最大(初始)值时，表示堆栈为空。
  当SP为0时，表示堆栈全满。

## Slide 52: 例：
已知
  SS=1000H，SP=0100H
则：
  堆栈段的段首地址=
  栈顶地址=SS*16+SP
  =10100
若该段最后一个单元地址为10200H
则：栈底偏移地址=
段首
栈底
栈顶
堆栈区
10000H
0200H
堆栈初始化时SP=？
202H
小地址
大地址

## Slide 53
六. IA-32微处理器及工作方式
本节内容包括：
IA-32微处理器结构
IA-32微处理器工作方式
保护模式下的存储器访问
IA-32e微处理器结构简介
Intel公司将80286之后的80X86 32位微处理器称为IA(Intel Architecture)-32结构。
（一） IA-32微处理器简介
Notes: 从16位CPU发展到32位以及64位，它们的功能不断扩展，CPU的引脚数也越来越多，8086/8088只有40脚，奔腾300多，到了core i7就已经是1000多脚。

## Slide 54
1. 80386微处理器
80386是与8086兼容的高性能的32位微处理器
具有4GB(232)的物理地址空间和64TB(246)的虚拟地址空间的存储器寻址能力
不仅有分段存储管理方式，还增加了分页存储管理方式。
多任务运行机制
优先级保护机制
具有实地址模式、保护模式和虚拟8086模式三种工作方式。
主要特点:
CPU被划分为6个单元:总线接口单元BIU、指令预取单元IPU、指令译码单元IDU、执行单元EU、分段单元SU、分页单元PU。
1989年Intel公司推出了80486微处理器芯片，它集成了一个80386和一个80387。

## Slide 55
2.Pentium 微处理器
主要特性
与80X86系列微处理器兼容
RISC型超标量结构
处理器包含有多个指令单元和多条指令流水线，其运行速度成倍提高。
高性能浮点运算器
采用了超级流水线技术，使其浮点运算速度比486快3～5倍。
双重分离式高速缓存
将指令缓存与数据缓存分离，工作速度大大提高。

## Slide 56
64位数据总线
采用突发传送方式，大幅度提高了数据传输速度。
分支指令预测
采用分支指令预测技术，大大提高流水线执行效率。
常用指令固化与微代码改进
把常用的指令改用硬件实现，即引入了RISC技术，使程序运行速度进一步提高。
系统管理方式
提供了系统管理方式(SMM)，它向操作系统提供电源管理和系统安全等功能的机制。

## Slide 57
（二）IA-32微处理器的主要寄存器
1.通用寄存器
8个32位的通用寄存器
EAX
EBX
ECX
EDX
ESI
EDI
EBP
ESP
AX
BX
CX
DX
SI
DI
BP
SP
AH
BH
CH
DH
AL
BL
CL
DL
16 15 8 7 0
31
EAX,EBX,ECX和EDX可以作为32位、16位或8位寄存器使用。
使用16位和8位寄存器时，与8086中的命名（AX,BX,CX,DX，AH,AL,BH,BL等）一致。
ESP、EBP、EDI和ESI被扩展为32位，SP、BP、DI和SI仍然与8086一致。

## Slide 58
2.指令指针和标志寄存器
指令指针EIP为32位，其低16位与8086同名为IP。
31 16 15 8 7 0
EIP
IP
标志寄存器EFLAGS为32位，其中第0⁓11位共有9个标志位，与8086一致。

## Slide 59
3.段寄存器
共有6个16位的段寄存器，CS、SS、DS和ES与8086相同，增加了两个数据段寄存器FS和GS。
IA-32中段基址和偏移量都是32位,段寄存器只有16位不直接作段基址，其内容称为段选择器，需间接访问才能得到段基地址。
4.系统地址寄存器
这四个寄存器都是用来实现对存储器的访问，GDTR、IDT和LDTR的作用将在后面介绍。
两个48位的寄存器：
全局描述符表寄存器GDTR
中断描述符表寄存器IDT
两个16位的寄存器：
局部描述符表寄存器LDTR
任务状态段寄存器TR

## Slide 60
5.控制寄存器
IA-32内部有4个32位的控制寄存器CR0、CR1、CR2和CR3，其中CR1保留未使用。
它们用来设置和保存机器的各种全局性状态，比如是否有浮点部件，是否处于保护模式，是否采用页式存储管理等等。

## Slide 61
（三）IA-32处理器的工作方式
IA-32有两种主要的工作方式：
实地址方式—实模式
保护虚地址工作方式—保护模式
  在保护模式下又增加了一种虚拟8086方式
1. 实模式
实模式是为了与8086兼容而设置的工作方式。
IA-32的30多条地址线中只有低20条地址线起作用，可寻址1MB的物理地址空间。
IA-32 CPU相当于一个快速的8086，虽然具有32位的数据线和数据寄存器，但无法发挥其全部功能。
实模式下微处理器不能实现多任务的处理。
另外还有一种称为系统管理模式(SMM)，它只是给操作系统提供管理电源和系统安全的机制，一般不归类到工作方式。
Notes: CPU另外还有一个工作模式--系统管理模式 (SMM)：它 向操作系统提供了实现诸如电源管理和系统安全等功能的机制。这些功能通常是由计算机制造商实现的，他们为了一个特定的系统设置而定制处理器。一般程序设计中不会使用到该模式，故不做介绍。

## Slide 62
2. 保护模式
保护虚地址方式是IA-32微处理器的主要工作方式
32位地址可寻址4GB的线性存储器空间；
支持虚拟存储器功能。每个任务运行可以有16K个段，每个段最大为4GB，一个任务最大可使用64TB虚拟地址空间；
程序运行分为4个特权等级，操作系统核心运行在最高特权级0，用户程序运行在最低特权级3。
特点：
操作系统内核
0级
1级
2级
3级
操作系统外围
数据库管理等
应用程序

## Slide 63
3．虚拟86模式
为了在IA-32系统上运行MS-DOS支持下的应用程序，微处理器可以工作在实地址方式，但其功能十分有限。
寻址空间只有1MB；
不能实现多任务、多用户处理；
没有特权机制；
不能发挥IA-32微处理器的分页式存储管理机制 。
在虚拟8086方式下，IA-32微处理器总体上是工作在保护模式，支持多用户多任务操作系统。其中，有的任务可以工作在虚拟8086方式，运行DOS应用程序。
在本课程后面的章节中我们把8086/8088的工作模式和IA-32处理器的实模式简称为16位模式；将IA-32处理器的保护模式简称为32位模式。

## Slide 64
（四）保护模式下的存储器访问
在8086或实模式下CPU只能访问1MB的存储空间，用户可随意访问任何地址单元。
保护模式下可访问的地址空间达4GB，但不是随意使用，而是要受到一定的限制，这种保护就是由段描述符来完成。
一个段描述符指示了这个段在内存中的位置、大小以及使用限制。段描述符有64位，包括段基址32位、段界限20位、特权级等属性12位。
1. 段描述符
Notes: 段描述符20位段界限用于指示段的大小，它与粒度标志位G配合可以指示最大段界限为1MB或者4GB。G=0表示段长度的单位为字节，20位段界限定义的最大容量为1MB；G=1段长度单位为页，每页为4KB，20位段界限定义的最大段大小为1M*4KB=4GB。

## Slide 65
段基址：32 位，它指示该段在 4GB 线性地址空间中的起始地址。
属性：12位，包括特权级、段类型、段存在标志、粒度标志等。
  特权级DPL：每个段都有一个特权级，取值范围 0 ~ 3，0 级为最高级，一般用于操作系统核心代码。如果特权级数值高的程序试图访问特权级数值低的段，则发生处理器故障。
  段类型：指定段的访问类型（只读、可读可写、只执行等）以及段生长的方向（向上或向下）。
  段存在标志：指示该段当前是否在物理内存中
  粒度标志G：确定对段界限字段的解释。G=0:段界限以字节为单位。G=1:则段界限的解释单位为 4096 字节。。
段界限： 20 位，指定段的大小。按照粒度标志，有两种解释：
  G=0: 允许段大小的范围为 1B〜1MB。
  G=1:允许段大小的范围为 4KB〜4GB。
Notes: 比如，数据（包括堆栈）段可以是可读类型或读/写类型，其生长方向可以是向上的也可以是向下的。代码段可以是只执行类型或执行/只读类型。

## Slide 66
把多个段的段描述符顺序地存放在一起就构成描述符表。分为全局描述符表GDT和局部描述符表LDT。
系统中所有任务都可能会用到的段描述符所构成的描述符表称为全局描述符表GDT。系统中只有一个GDT！
用全局描述符表寄存器GDTR来指示GDT在内存中的存放位置。
每个任务的代码段、数据段和堆栈段的段描述符，以及该任务所使用的门描述符组成该任务的局部描述符表LDT。
每个任务的LDT在内存中的存放空间形成一个段，这个段的描述符叫LDT描述符。
LDT描述符作为系统描述符也存放在GDT中。
局部描述符表寄存器LDTR用来指示LDT描述符在GDT中的位置。
2. 描述符表
Notes: 门描述符并不描述某种内存段，它描述的是控制转移的入口点。门描述符共分为4种，分别是调用门、陷阱门、中断门和任务门。

## Slide 67
LDTR只有16位，它无法直接指向LDT的地址，但可以间接地访问到局部描述符表LDT。
在多任务的Windows系统中，LDTR只有一个，它用来指示当前任务，当前任务切换时就会改变LDTR的内容。
3. 段选择器
IA-32有CS、DS、ES、SS、 FS和GS 6个段寄存器
段寄存器的内容称为段选择器（或段选择子），用来从GDT或LDT中选择一个段描述符，即用来选择一个段。
索 引 值 | TI | CPL/RPL
15 3 2 1 0
段选择器
索引值：13位，指示在描述符表中的相对位置。GDT和LDT最多有213=8192个段描述符。
TI：1位，为0则描述符在GDT中，为1则在LDT中。
CPL/RPL：2位，表示当前的代码或数据的优先级。CS中就是CPL，其他段寄存器中为RPL。
Notes: 由于索引值13位，故描述符表中最多有8192个（2的13次方）段描述符。一个任务最多拥有8192*2个段（GDT的8192个+LDT的8192个）

## Slide 68
保护模式下的逻辑地址表示仍然是：
段寄存器：段内地址
段寄存器--为CS、DS、ES、SS、GS、FS之一
段内地址--为32位，段的长度可达232=4GB
在指令执行时要将逻辑地址转换成一个32位的线性地址才能访问到物理存储器。
根据段寄存器中的TI位是0还是1，有两种不同的转换过程。
4. 逻辑地址转换为线性地址的过程

## Slide 69
TI=0:段描述符在全局描述符表GDT中
(1)从GDTR中获取GDT的基地址
(2)以段选择器的高13位做索引值在GDT中找到对应的段描述符。
(3)从段描述符中获得段基址，即找到段的起始地址。
(4)从段基址偏移段内地址即是最终的目的地址-线性地址
基址(32) 限长(16)
47 16 15 0
GDT
描述符0
描述符1
描述符x
…
…
GDT
描述符x对应的内存段
…
…
索引值x 0
15 3 2 1 0
0
1
x
TI
段寄存器
GDTR
00000000H
FFFFFFFFH
(1)
(2)
(3)
段内地址
内存
目的地址

## Slide 70
TI=1:段描述符在局部描述符表LDT中
(1)从GDTR中获取GDT的基地址
(2)以LDTR的高13位做索引值在GDT中找到对应的LDT段描述符
(3)从LDT段描述符中获得该LDT的起始地址
(4)以段寄存器的高13位做索引值在LDT中找到对应的段描述符
(5)从段描述符中获得段基址，即找到段起始地址。
(6)从段基址偏移段内地址即是最终的线性地址
基 址 限长
47 15 0
GDT
描述符0
描述符1
LDT1描述符
…
…
GDT
…
…
索引值n
15 3 2 1 0
0
1
n
LDTR
GDTR
1
2
LDT2描述符
描述符0
描述符1
…
…
描述符x
LDT
描述符x对应的内存段
LDT
段内地址
索引值x 1
TI
15 3 2 1 0
段寄存器
4
3
5
内存
目的地址

## Slide 71
线性地址与物理地址的对应关系
当处理器屏蔽了分页机制时，线性地址与物理地址一一对应，即线性地址就是物理地址。
当处理器启用分页机制时，存储地址空间采用分页管理，每个页面为4KB。
物理地址空间的各个不相邻的页可以映射成一个连续的线性地址空间，这方便了对存储器的碎片管理。
分页机制下物理地址空间可以大于线性地址空间，例如Pentium4处理器线性地址空间为4GB，但它有36条地址线，可以有64GB(236字节)的物理地址空间。
分页机制还可以实现虚拟内存机制，它让程序可使用的内存容量大于实际的物理内存容量。
分页机制对用户透明，用户看不到页面是如何映射，只需使用线性地址即可。
Notes: 是否采用分页机制是80386及以后寄存器新增的CR0寄存器中的PG位决定的，PG=0为不分页，PG=1则分页。

## Slide 72
平坦存储模式--flat
在8086CPU中，通过段寄存器对数据和代码进行分段管理是一种安全机制。
在80386以后的CPU中采用了有效的保护模式机制，所以分段管理的安全作用就不需要，段寄存器的分工就可以没有了。
将所有的段描述符中的段基址都设置为指向相同的线性地址0，代码段、数据段、堆栈段都位于同一个4GB的线性地址空间。这种工作模式称为平坦存储模式（或平面存储模式）。
平坦存储模式下完全可以不管段寄存器的使用，访问存储器只使用32位的偏移地址，程序中不会出现CS、DS、SS…等段寄存器。
虽然数据、堆栈和代码都共用一个4GB的线性地址空间，但在存储分配时仍然是相对集中，不是交叉随机分配。
Notes: 在保护模式下安全机制：操作系统与应用程序之间的隔离与保护是由特权级来实现，而都工作在特权级3的应用程序之间隔离和保护是通过各自的LDT来实现的。

## Slide 73
（五）IA-32e架构及工作模式
IA-32e是向后兼容IA-32 的64 位x86 处理器架构，该架构最早由AMD公司提出，将其称为AMD-64。
Intel 推出的面向个人电脑的IA-32e架构处理器有Core i5、Core i7 和Core i9 等64 位处理器。用于用于服务器和工作站的处理器为Xeon（至强）。
AMD 推出的处理器有Opteron 和Athlon64 等。
1. 寄存器结构
16个64位的通用寄存器RAX、RBX、RCX、RDX、RSI、RDI、RBP、RSP 以及新增加的R8-R15。
64 位状态标志寄存器RFLAGS，但只定义了其低32 位，与IA-32 的32位状态标志寄存器EFLAGS 相同。
64 位指令指针寄存器RIP。
8 个64 位MMX 寄存器，8 个80 位浮点寄存器，与IA-32 相同。
16 个128 位XMM 寄存器，比IA-32 增加了8 个。

## Slide 74
2. 工作模式
IA-32e 架构处理器有兼容模式和64 位模式两种工作模式。
（1）兼容模式
线性地址为32 位，最大线性地址空间为4GB。
可直接运行原有的16 位和32 位应用程序。但Microsoft 的64 位Windows操作系统不能运行16 位Windows 或DOS 的应用程序。
（2）64 位模式
线性地址为64 位，即编程地址空间达到了264B。
处理器执行的指令可以混合使用32 位和64 位操作数。
在指令前加前缀REX就可以直接使用CPU 中的64 位寄存器提供64 位操作数。

## Slide 75
微处理器的一般构成
8088CPU的主要引线及其功能
8088CPU的内部结构
内部寄存器功能
  寄存器中数据的含义
  8位寄存器中存放的均为运算的数据
存储器组织
  逻辑地址，段基地址，偏移地址，物理地址
堆栈
  栈顶地址，栈底地址，堆栈段基地址
80386、pentium微处理器结构特点
IA-32的三种工作模式
保护模式下的存储器访问方法
本章小结

## Slide 76
第2章作业