## Slide 1: 第3章 指令系统

## Slide 2: 主要内容：
指令系统的一般概念
对操作数的寻址方式
各类指令的功能与使用介绍：
操作码的含义
指令对操作数的要求
指令执行的结果

## Slide 3: §3.1 概述
指令及指令系统；
指令的格式；
指令中的操作数类型；
指令的执行时间

## Slide 4: 一、指令与指令系统
指令：
  控制计算机完成某种操作的命令
指令系统：
  处理器所能识别的所有指令的集合
指令的兼容性：
  同一系列机的指令都是兼容的。

## Slide 5: 二、指令格式
指令中应包含两部分内容：
  指令执行的功能--操作码
  指令执行的对象--操作数
执行的操作
运算数据的来源
运算结果的去向
具体应包括以下三个内容：

## Slide 6: 指令的一般格式
操作码 [操作数]，[操作数]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据或数据存放的地址

## Slide 7: 指令格式：
根据操作数的数量，指令可以有以下格式：
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令： 操作码 操作数，操作数
多操作数指令： 三操作数及以上

## Slide 8: 三、指令中的操作数的类型
立即数
寄存器
存储器
表征参加操作的数据本身
表征数据存放的地址

## Slide 9: 立即数操作数
立即数本身是参加操作的数据，可以是8位或16位、32位，只能作为源操作数。
例： MOV AX，1234H
MOV BL，22H
MOV EDX, 12345678H
立即数是运算数据本身，无地址含义，故无法作为目标操作数

## Slide 10: 寄存器操作数：
参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，可以是32位、16位或8位。
例：
  MOV AX，BX
  MOV DL，CH
  MOV ECX, EAX

## Slide 11: 存储器操作数
参加运算的数存放在存储器的某个单元中
表现形式：[ ]
寄存器
或 符号地址（可以省略方括号）
寻找存储器操作数的关键是确定数据在内存中的存放地址

## Slide 12: 存储器操作数举例
例：
  MOV ESI, 1200H
  MOV AL，[ESI]
  MOV AX，[ESI]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
1201H

## Slide 13: 四、指令的执行速度
指令的字长影响指令的执行速度
对不同的操作数，指令执行的时间不同：
存储器
慢 快
立即数
寄存器

## Slide 14: §3.2 寻址方式(32位模式)

## Slide 15: 寻址方式
寻找操作数所在地址的方法
寻找转移地址的方法
本节

## Slide 16: 寻址方式
操作数可能的来源或存放处：
  由指令直接给出
  寄存器
  内存单元
寻找操作数所在地址的方法可以有三种大类型
  指令直接给出的方式
  存放于寄存器中的寻址方式
  存放于存储器中的寻址方式
--变化最多

## Slide 17: 一、立即寻址
指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身。
例：MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
操作码
代码段
┇
立即寻址只能用于指令的源操作数！
注意：立即数不能超过目的操作数表示范围
例：MOV AL, 260 ;❌ 260超过8位的AL范围0~255

## Slide 18: 二、寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的通用寄存器或段寄存器中。
例：MOV AX，BX
AX
BX

## Slide 19: 三、直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址
偏移地址用符号表示（变量）
例：MOV AX，VAR1
22H
11H
VAR1
┇
数据段
AH AL
AX
注意：在保护模式下，用户是不能自己指定一个具体的存储单元地址，即不能使用常数作为存储单元地址。
若使用了常数则被视为立即数寻址。
例如，MOV AX, [100]与MOV AX,100为相同功能。

## Slide 20
注意点：
  存储器操作数的长度与指令中另一个操作数的长度要一致。
  例：
    VAR1 BYTE 10
    ……
    MOV CL, VAR1
    MOV AX, VAR1 ;出错,长度不一致

## Slide 21
注意点（续）：
  在16位模式下，直接寻址方式可以使用常数来表示
    例：MOV AX，[1200H]
  但在32位模式下这种形式就表示立即数，而不是直接寻址方式。它与下面指令等效：
  MOV AX, 1200H

## Slide 22: 四、寄存器间接寻址
参与操作的数据存放在内存中，其偏移地址为指令中的一个32位寄存器的内容。
例：LEA EBX，VAR1
  MOV AX，[EBX]
EBX装的是VAR1的地址
22H
11H
VAR1
┇
AH AL

## Slide 23
注意点：
  由寄存器间接给出操作数的偏移地址，存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器.
  间址寄存器为8个32位通用寄存器：EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP
  不能使用16位模式下的16位寄存器：AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI
  操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
    EBP、ESP：默认在堆栈段（SS）
    其他的寄存器默认的段都是在数据段
    允许修改默认段寄存器，即段超越
  保护模式下不能直接访问具体的存储单元，故间址寄存器不能由用户指定一个具体数值，否则将发生存储器访问冲突错误。
Notes: 32位模式下，偏移地址为32位，故不能使用16寄存器作间址寄存器。

## Slide 24: 五、寄存器相对寻址
操作数的偏移地址为间址寄存器的内容加上一个位移量，位移量可以是一个常数，也可以是符号（定义的变量）。
使用示例：
  MOV AX, [EBX+DATA]
  或：MOV AX, DATA[EBX]
  或：MOV AX, [EBX]+DATA
  MOV CL, [EBX+5]
  或MOV CL, 5[EBX]
  或MOV CL, [EBX]+5
  或MOV CL, 5+[EBX]
  但不能是 MOV AX, [EBX]DATA或MOV CL, [EBX]5
  位移量不能放在括号后面

## Slide 25: 六、基址-变址寻址
操作数的偏移地址为
  基址寄存器的内容 + 变址寄存器的内容；或：
  基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量
  基址寄存器：BX和BP，变址寄存器：SI和DI
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定
  基址寄存器为BX，默认在数据段
  基址寄存器为BP，默认在堆栈段
1. 对于16位模式

## Slide 26: 例：
执行下列程序段：
  MOV SI，2000H
  MOV BX，200H
  MOV AX，[SI+BX]
22H
11H
2200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段

## Slide 27
2. 对于32位模式
32位的变址寄存器可以乘上一个比例常数2、4和8，从而形成比例变址寻址方式、基址比例变址寻址方式和基址比例变址位移寻址方式。
上述三种情况可用公式表示：
EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI
EAX
EBX
ECX
EDX
EBP
ESI
EDI
1
2
4
8
None
8位
16位
32位
+
+
*
基址
变址
比例
位移量
例如：
MOV EBX, ADDR[ESI*2] ;比例变址寻址方式
MOV EAX, [EDI*4][EDX] ;基址比例变址寻址方式
MOV EBX, [EDI*8][EBP+10] ;基址比例变址位移寻址方式

## Slide 28: 七、隐含寻址
指令中隐含了一个或两个操作数的地址，即操作数在默认的地址中。
例：
  MUL BL
指令执行功能：
  AL×BL
AX
隐含了寄存器操作数AL以及存放结果的AX

## Slide 29: §3.3 80x86指令系统

## Slide 30: 掌握：
指令的功能
指令对操作数的要求
指令对标志位的影响：
  指令执行是否影响标志位
  对加、减运算，需明确指令执行如何影响标志位

## Slide 31: 整数操作类指令
从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 32: 数据传送指令
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作

## Slide 33: 一、通用数据传送
一般数据传送指令
堆栈操作指令
交换指令
字位扩展指令
特点：
  该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 34: 1. 一般数据传送指令
一般数据传送指令 MOV
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 35: MOV指令使用上的注意
  两操作数长度必须相同；
  存储单元之间不能直接传送；
  段寄存器CS只能作源操作数，段寄存器之间不能直接传送；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  标志寄存器（EFLAGS或FLAGS）一般不作为操作数在指令中出现。
  MOV指令不影响标志位

## Slide 36: MOV指令的传送方向示意图
立即数
存储器
8位,16位,32位
通用寄存器
段寄存器
DS ES SS FS GS
CS

## Slide 37: MOV传送指令示例
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[ESI]05H
  MOV [BX][SI]，AX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，SI
  MOV AX，CS
  MOV DS，CS
× 常数位移量放的位置错
×
× 不能使用16位寄存器指示地址
×
√
× 32位模式下出错
×
√

## Slide 38: 一般数据传送指令应用例
将符号“*”的ASCII码2AH送入内存数据段中以变址指针EDI所指的单元再偏移100个字节单元中。
100B
EDI
┇
┇
2AH
MOV AL，‘*’或MOV AL,2AH
MOV 100[EDI]，AL

## Slide 39: 零扩展和符号扩展传送指令 MOVZX/MOVSX
MOV指令要求两个操作数的位数一致，如果要把位数短的操作数传到较长的操作数，则可使用零扩展指令或符号扩展指令。
MOVZX指令有三种形式：
  MOVZX reg32,reg/mem8
  MOVZX reg32,reg/mem16
  MOVZX reg16,reg/mem8
指令执行后，目的操作数比源操作数长的高位部分全部用0填充。
指令将短数传送到长数时把数字视为无符号数。

## Slide 40
例如：
  mov bx, 0A68CH
  movzx eax, bx ;EAX=0000A68CH
  movzx edx,bl ;EDX=0000008CH
  movzx cx,bh ;CX =00A6H

## Slide 41
MOVSX指令有三种形式：
  MOVSX reg32,reg/mem8
  MOVSX reg32,reg/mem16
  MOVSX reg16,reg/mem8
指令执行后，目的操作数比源操作数长的高位部分全部用源操作数的最高位填充。
指令将短数传送到长数时把数字视为带符号数。
例如：
  mov bx, 0A68CH
  movsx eax, bx ;EAX=FFFFA68CH
  Movsx edx,bl ;EDX=FFFFFF8CH
  movsx cx,bh ;CX =FFA6H

## Slide 42: 2. 堆栈操作指令
堆栈操作以字为单位
  堆栈操作指令的操作数必为16位
堆栈指令对操作数的要求：
  不能是立即数；
  可以是16位寄存器或存储器的1个字单元；
  若为存储器操作数，需要声明为字存储单元。
(1) 实模式

## Slide 43: 堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
  格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
  格式: POP OPRD
标志寄存器FLAGS进栈/出栈指令
  格式：PUSHF 或 POPF
16位寄存器或
存储器字单元
16位寄存器或
存储器字单元

## Slide 44: 压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP - 2 → SP
  操作数高字节 → (SP+1)
  操作数低字节 → (SP)
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位
小地址
大地址

## Slide 45: 压栈指令的操作示例
MOV AX，1234H
MOV SP，1200H
PUSH AX
1200H
┇
堆栈段
11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前
SP-2
SP

## Slide 46: 出栈指令POP
指令执行过程：
(SP)操作数低字节
(SP+1)操作数高字节
SP ← SP+2
弹出
弹出
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 47: 出栈指令的操作示例
执行 POP AX
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
POP
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前
SP
SP

## Slide 48: 使用注意：
指令的操作数必须是16位；
操作数可以是寄存器或存储器字单元，但不能是立即数；
不能从栈顶弹出一个字给CS；
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 49: 堆栈操作指令示例
MOV AX，1234H
MOV SP，AX
MOV BX，5678H
MOV [BX]，AH
MOV [BX+1]，BL
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
出栈与进栈颠倒，使AX和BX的内容互换。
78H
12H
┇
5678H
5679H
1234H
12H
34H
56H
78H
12H
78H
SP
SP
SP
SP

## Slide 50
（2）32位保护模式
前面介绍的实模式下的指令都可以使用，操作数还可以使用32位寄存器和存储单元。另外增加了以下指令。
PUSH允许立即数入栈
例如：PUSH 0ABCDH ;将16位立即数入栈
PUSH0ABCD0000H ;将32位立即数入栈
新增两条入栈指令：PUSHA和PUSHD
  PUSHA：将8个16位通用寄存器按AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI与DI的顺序入栈。
  PUSHD：将8个32位通用寄存器按EAX、ECX、EDX、EBX、ESP、EBP、ESI与EDI的顺序入栈。

## Slide 51
新增两条出栈指令：POPA和POPD
  POPA指令从栈顶弹出8个字数据分别送入DI、SI、BP、SP、BX、DX、CX与AX。
  POPD指令从栈顶弹出8个双字数据分别送入EDI、ESI、EBP、ESP、EBX、EDX、ECX与EAX。
新增32位标志寄存器EFLAGS进栈/出栈指令
  格式：PUSHFD 或 POPFD
注意：32位模式下堆栈指针为ESP，不是SP。

## Slide 52: 3. 交换指令
格式：
XCHG REG/MEM，MEM/REG
  两操作数必须至少有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG [EBP]，CL

## Slide 53: 二、输入输出指令
掌握：
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求

## Slide 54: 输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
  PORT为端口地址；acc为累加器，在16位模式可以是AL或AX，在32位模式还可以是EAX。

## Slide 55: 指令寻址方式
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的PORT表现形式（16位模式和32位模式都一样）。
直接寻址
  当端口地址为8位时，指令中的PORT直接由一个8位无符号常数；
  可寻址256个端口。
间接寻址
  当端口地址超过255时，地址码为16位，指令中的端口地址必须由DX指定(不能使用EDX指定)；
  可寻址64K个端口。
  当端口地址为0~255时也可以用DX间接寻址

## Slide 56: I/O指令例
IN AX，80H；从80H端口输入一个字
MOV DX，2400H
IN AL，DX ；从2400H端口输入一个字节
OUT 35H ，EAX；向35H端口输出一个双字数据

## Slide 57: 三、取偏移地址指令LEA
操作：
  将一个存储单元的16位(实模式)或32位(保护模式)偏移地址取出送目标寄存器
当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，可以使用该指令方便获得偏移地址。
格式：
LEA REG，MEM
指令要求：
  源操作数MEM必须是一个存储器操作数，目标操作数REG必须是16位或32位通用寄存器。
Notes: Lea指令在32位模式下目标操作数也可以使用16位通用寄存器，虽然偏移地址为32位，但这时只把低16位赋给目标寄存器，可能会发生逻辑错误，但指令没有语法错误。

## Slide 58
在实模式下：
REG为16位通用寄存器，例如：
LEA AX, [SI][BX] ; 指令将SI和BX的内容相加送入AX中
在保护模式下：
REG可以是16位通用寄存器或32位通用寄存器
若为16位寄存器，则取32位偏移地址的低16位装入该寄存器中。这时就不能直接用该寄存器去访问存储单元。
例如：LEA SI, [EDI] ;SI中只存储了EDI的低16位
若为32位寄存器，则将存储单元的32位偏移地址装入该寄存器。
例如：LEA ESI, [EAX][EBX]
指令执行后ESI的内容为EAX和EBX两寄存器内容之和。

## Slide 59: 例：比较指令 MOV EBX，[EAX]与LEA EBX，[EAX] 设EAX=10000H
MOV EBX, [EAX]
…...
…...
12H
34H
EAX=10000H
78563412H
EBX
56H
78H
LEA EBX, [EAX]
EAX=10000H
10000H
EBX
…...
…...
12H
34H
56H
78H

## Slide 60: 又例如：
比较下列指令：
MOV ESI，DATA1
LEA ESI，DATA1
MOV EAX，[EBX]
LEA EAX，[EBX]
LEA CX, [EBX]
符号地址
EBX=22331100H
执行结果：ESI=12345678H
执行结果：ESI=123H
执行结果：EAX=55667788H
执行结果：EAX=22331100H
┇
┇
┇
DATA1=123H
12H
34H
22331100H
88H
77H
66H
55H
56H
78H
00000123H
执行结果：CX=1100H
MOV CX, [EBX] CX=?

## Slide 61: LEA指令在程序中的应用示例
将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 62: LEA指令在程序中的应用示例
开 始
取源地址到地址指针
取目标地址到指针
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y
结束

## Slide 63: LEA指令在程序中的应用示例
LEA ESI，MEM1
LEA EDI，MEM2
MOV CL，50
NEXT： MOV AL，[ESI]
MOV [EDI]，AL
INC ESI ;ESI加1
INC EDI ;EDI加1
DEC CL ;CL减1
JNZ NEXT;不为0则转NEXT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 64: 四、标志位操作指令LAHF/SAHF
LAHF
操作：
  将FLAGS的低8位装入AH
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
SAHF
执行与LAHF相反的操作

## Slide 65: 算术运算类指令

## Slide 66: 算术运算类指令
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令
算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响

## Slide 67: 一、加法指令
普通加法指令ADD
带进位位的加法指令ADC
加1指令INC
加法指令对操作数的要求与MOV指令基本相同，但不能使用段寄存器。

## Slide 68: 1. ADD指令
格式：
  ADD OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响
OPRD1

## Slide 69: ADD指令例
MOV AL，78H
ADD AL，99H
指令执行后6个状态标志位的状态
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 70: 2. ADC指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
  注意：CF是该指令执行前的值
ADC指令常用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。

## Slide 71: ADC指令应用例——求两个大数的和，两个数的长度都为20字节。
LEA ESI，M1
LEA EDI，M2
MOV CL，20
CLC ；使CF=0
NEXT ：MOV AL，[ESI]
ADC [EDI]，AL
INC ESI
INC EDI
DEC CL
JNZ NEXT
┇
┇
┇
M1
12H
94H
M2
80H
14H
为什么要用ADC?

## Slide 72: 3. INC指令
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
  注意：INC指令执行不影响CF标志
常用于在程序中修改地址指针
不能是段寄存器或立即数

## Slide 73: 二、减法指令
普通减法指令SUB
带借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 74: 1. SUB指令
格式：
  SUB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1- OPRD2 OPRD1
对标志位的影响与ADD指令同

## Slide 75: 2. SBB指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1- OPRD2- CF OPRD1

## Slide 76: 3. DEC指令
格式：
  DEC OPRD
操作：
  OPRD - 1 OPRD
指令对操作数的要求以及对标志的影响与INC相同注意：不影响CF。
该指令常用在程序中修改计数值

## Slide 77: 例如
MOV AL，10H LOP： DEC AL JNC LOP ;够减循环
上述程序段中错误地使用了CF标志位，DEC指令不影响CF标志。
实现一个计数循环程序

## Slide 78: 应用程序示例
MOV BL，2
NEXT1 ：MOV CX，0FFFFH
NEXT2： DEC CX
JNZ NEXT2 ; ZF=0转NEXT2
DEC BL
JNZ NEXT1 ; ZF=0转NEXT1

## Slide 79: 4. NEG指令
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0 - OPRD OPRD
8/16/32位寄存器或存储器操作数
用0减去操作数，相当于对该操作数求补，但不是补码。

## Slide 80: 对标志位的影响
NEG指令将影响标志PF、AF、ZF、SF、CF和OF。
对进位标志CF的影响
  只有当操作数为零时，进位标志CF被置零，其它情况都被置1
对溢出标志OF的影响
  当字节操作数为-128（80H），或字操作数为 -32768（8000H）或双字操作数为80000000H时，结果将无变化，但溢出标志OF被置1.

## Slide 81: 5. CMP指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1- OPRD2
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位！
用途：
  用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件。
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

## Slide 82: 两个数大小的比较
比较两个无符号数：
例如：CMP AX，BX
两个数的大小由哪个标志来判断？
若 AX > BX
若 AX < BX
若 AX = BX
有专门的判断无符号数大小指令：JA/JAE/JB/JBE
即在比较指令后执行相应的判断指令
CF=0,ZF=0
CF=1
ZF=1
CF或ZF

## Slide 83
比较两个带符号数
CMP AX，BX
两个数的大小由OF、SF和ZF共同决定
OF=SF,ZF=0 AX > BX
OF≠SF,ZF=0 AX < BX
ZF=1 AX=BX
有专门的判断带符号数大小的指令：
JG/JGE/JL/JLE

## Slide 84: CMP指令示例
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在20个无符号数中找出最大的数，并将其存放在MAX单元中。

## Slide 85: 实现程序
LEA EBX，MAX
LEA ESI，BUF
MOV CL，20-1
MOV AL，[ESI]
NEXT：INC ESI
CMP AL，[ESI]
JNC GOON ；CF=0转移
MOV AL, [ESI]
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [EBX]，AL

## Slide 86: 三、乘法指令
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
注意点：
  运算结果长度是乘数的两倍，即8位->16位，16位->32位…
  乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX或EAX及存放结果的AX，DX，EDX；
  若运算结果的高半部分是无效数值，则OF=CF=0，否则OF=CF=1。

## Slide 87: 1. 无符号数乘法指令
指令格式：MUL OPRD
OPRD提供乘法运算的一个操作数，只能是寄存器或存储器操作数。
指令的另一操作数隐含使用AL或AX或EAX寄存器。
结果存放在AX(字节乘法)或DX:AX(字乘法)或EDX:EAX(双字乘法)中。
字节运算：AX<=(AL) ×(OPRD)
字运算 ：DX:AX<= (AX)×(OPRD)
双字运算：EDX:EAX<=(EAX) ×(OPRD)

## Slide 88
MUL只对CF和OF标志产生有效影响,其他标志位的值不确定。
若结果的AH(字节运算)或DX(字运算)或EDX(双字运算)为全0，则CF=OF=0，否则 CF=OF=1。
2、带符号数乘法指令IMUL
指令格式：IMUL OPRD
IMUL的功能除了操作数是带符号外，其余与MUL指令相同。
对标志位的影响：若乘积的高半部（AH或DX或EDX）是低半部的符号扩展(不是有效数值)，则CF=OF=0 。否则CF=OF=1 。

## Slide 89
例如，对于字节乘法：
若乘积的(AH)=11111111，且AL最高位为1，表示符号扩展, 则CF=OF=0；
若乘积的(AH)=00000000，且AL最高为0，表示符号扩展, 则CF=OF=0；
若乘积的(AH)=11111111，但AL最高位为0，不是符号扩展, 则CF=OF=1；
若乘积的(AH)=11111110，不是符号扩展, 则CF=OF=1；
若乘积的(AH)=00000010，不是符号扩展, 则CF=OF=1。

## Slide 90: 3. 32位模式新增IMUL指令格式
双操作数格式: IMUL DEST, SRC
指令功能：DEST<=(DEST)×(SRC)
  16位操作数格式：
    IMUL reg16,reg/mem16
    IMUL reg16,imm8/imm16
  32位操作数格式：
    IMUL reg32,reg/mem32
    IMUL reg32,imm8/imm16/imm32
三操作数格式: IMUL DEST, SRC1, SRC2
指令功能：DEST<=(SRC1) ×(SRC1)
    IMUL reg16,reg/mem16,imm8/imm16
    IMUL reg32,reg/mem32,imm8/imm16/imm32
注意：如果存放结果的目的寄存器中丢弃了乘积高位的有效数值，则CF=OF=1，因此使用这些指令后应该检查CF或OF标志。

## Slide 91: 四、除法指令
无符号除法指令格式：
  DIV reg/mem8或DIV reg/mem16或DIV reg/mem32
有符号除法指令格式：
  IDIV reg/mem8或DIV reg/mem16或DIV reg/mem32
指令中只给出除数，而被除数和商、余数都为隐含。
被除数 | 除数 | 商 | 余数
AX | reg/mem8 | AL | AH
DX:AX | reg/mem16 | AX | DX
EDX:EAX | reg/mem32 | EAX | EDX
指令要求被除数是除数的双倍字长，因此除法指令常与扩展指令CBW、CWD、CDQ配合使用。

## Slide 92: 字节到字的扩展指令CBW
功能：将AL的符号位扩展到AH
规则：
  若AL最高位=1，则执行后AH=FFH
  若AL最高位=0，则执行后AH=00H
字位扩展指令CBW、CWD、CDQ
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX、DX或EAX、EDX。
功能：将AX符号位扩展到DX
规则：
  若AX最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若AX最高位=0，则执行后DX=0000H
字到双字的扩展指令CWD

## Slide 93: 双字到四字的扩展指令CDQ
功能：将EAX符号位扩展到EDX
规则：
  若EAX最高位=1，则执行后EDX=FFFFFFFFH
  若EAX最高位=0，则执行后EDX=00000000H
字位扩展指令示例
判断以下指令执行结果：
MOV AL，44H CBW
MOV AX，0AFDEH CWD
MOV AL，86H CBW

## Slide 94: 五、BCD码调整指令
共6条（详见教材表3-3）:
DAA，AAA，DAS，AAS，AAM，AAD
都是隐含寻址方式，隐含的操作数是:
AL 或者 AX（AL与AH）
不能单独使用，要与相应的算术运算指令配合使用；加、减、乘、除指令。
执行结果为压缩BCD码或非压缩BCD码表示的十进制数。

## Slide 95: 十进制数的表示—BCD码
计算机中采用BCD码来表示十进制数。BCD码就是使用四位二进制数表示一位十进制数。
BCD码分为两种格式：
压缩型（组合型、装配型）
非压缩型（非组合型、拆散型）

## Slide 96
压缩型：一个字节表示两个BCD码，即两位十进制数。
例如：0010 0011 表示十进制数的23
非压缩型：一个字节的低四位表示一个BCD码，而高四位对所表示的十进制数没有影响，常为0000或0011。
例如：0000 1001与0011 1001都是十进制数9的非压缩型BCD码

## Slide 97: 十进制数(BCD码)的运算有两种方法
数制转换: 先把十进制数转换为二进制数,再用二进制运算指令进行运算。最后将结果由二进制数转换为十进制数(BCD码)。
用BCD码处理指令，直接进行十进制数运算。它又有两种方法：
  指令系统提供专门实现BCD码运算的加、减、乘、除运算指令。
  先用二进制数的加、减、乘、除运算指令对BCD码运算，再用BCD码调整指令对结果校正。--80x86就是用这种