## Slide 1
1
第四章 汇编语言程序设计基础
本章主要内容：
汇编语言基本语法
常用伪指令介绍
汇编语言源程序的基本框架
基于MS-Windows的输入输出编程

## Slide 2
2
不同的汇编程序有不同的汇编语言编程规定。
目前支持Intel x86系列微机常用的汇编程序有ASM、MASM、TASM、OPTASM等 。
同一种汇编程序的不同版本之间也有一定的差异。
本章主要介绍基于MASM的汇编语言的一些基本语法规则以及源程序的基本结构。

## Slide 3
3
每一条指令语句在汇编时都要产生一个可供CPU执行的机器目标代码，它又叫可执行语句。
一、指令语句
指令语句的一般格式：
标号
指令助记符
操作数
注释
；
：
，
一条指令语句最多可以包含4个字段
4.1 汇编语言语句种类及其格式
汇编语言语句
指令语句
伪指令语句

## Slide 4
4
指令助记符和操作数两个字段就是前面介绍的指令
标号是可选字段，后面必须跟“：”。在控制程序执行顺序时标号被用来的位置指示。
注释字段为可选项，该字段以分号“;”开始。
  它不会产生机器目标代码，不影响程序的功能。
  注释可以加在指令的后面，也可以是整个语句行。
标号
指令助记符
操作数
注释
；
：
，
例：LABEL1：ADD AX，BX；功能为AX<=(AX)+(BX)
;后面的程序段将完成一次对存储器的访问
……

## Slide 5
5
二、伪指令语句
伪指令语句又叫命令语句，是指示性语句。
伪指令本身不产生自己的机器目标代码。它指示汇编程序对其后面的指令语句和伪指令语句如何处理。
一条伪指令语句可以包含四个字段：
符号名
伪指令符
操作数
注释
；
，
符号名、伪指令符和操作数这三个字段就构成了伪指令，这是本章后面介绍的主要内容之一。
注释字段与指令语句相同。

## Slide 6
6
除了前面介绍的指令语句和伪指令语句中的注释方式之外，还可以定义块注释。
块注释用COMMENT伪指令定义
格式：
COMMENT 自定义符号
被作为注释内容的多个文本行
自定义符号
汇编器在汇编源程序时，将忽略COMMENT后面的所有文本行，直到出现自定义符号。
自定义符号可以任意选择，但它不能出现在注释文本行中。
例如：
COMMENT @
这是注释块的示例
注释行中不能出现@，其他任何符号都可以出现。
@
汇编器处理结果是什么呢？

## Slide 7
7
三、标识符
指令语句中的标号和伪指令语句中的符号名统称为标识符。
标识符构成规则：
1.字符的个数为1~240个；
2.可以用字母、数字、下划线及符号@、$和? ；
3.第一个字符不能是数字；
4.不能使用系统专用的保留字(关键字key words)。
保留字:
CPU中各寄存器名（如AX、CS等）
指令助记符（如MOV、ADD等）
伪指令符（如SEGMENT、DB、BYTE等）
表达式中的运算符（如GE、EQ等）以及属性操作符（如PTR、OFFSET等）
表示高级语言的C、FORTRAN、BASIC等
汇编语言程序中的关键字不区分大小写。

## Slide 8
8
$ | PARITY? | DWORD | STDCALL
? | PASCAL | FAR | SWORD
@B | QWORD | FAR16 | SYSCALL
@F | REAL4 | FORTRAN | TBYTE
ADDR | REAL8 | FWORD | VARARG
BASIC | REAL10 | NEAR | WORD
BYTE | SBYTE | NEAR16 | ZERO?
C | SDORD | OVERFLOW? | 
CARRY? | SIGN? |  | 
常用的保留字

## Slide 9
9
4.2 汇编语言数据
数据：作为指令和伪指令语句中的操作数
常用的数据形式有：常数、变量和标号。
一个数据由数值和属性（比如是字节数据还是字数据）两部分构成。

## Slide 10
10
常数：经过汇编后其值已完全确定，并且在程序运行过程中，其值不会发生变化。
一、常数
整数常数：表示形式可以是：二进制数、八进制数、十进制数和十六进制数等。
常数还可以有以下两种表示形式
汇编器在汇编源程序时，可以把实数转换为4字节、8字节或10字节的二进制数形式存放。
±整数部分• 小数部分E ±指数部分
尾数
例 2.134 E +10
3.14
0.75
实数：
常数类型：整数、实数和字符串
Notes: 二进制:Binary 八进制:Octal 十进制：decimal 十六进制：hexadecimal
实数转换为4字节、8字节或10字节的二进制数形式存放对应称为单精度、双精度和双精度扩展浮点数。

## Slide 11
例如，字符串`ABC`的值为41H 42H 43H。在内存中的存储如图所示。
43H
42H
41H
...
…
低地址
高地址
（3）在数据定义伪指令中使用
常数在程序中的使用有以下三种：
（1）作指令语句的源操作数
（2）在指令语句的直接寻址、寄存器相对寻址或基址变址寻址方式中作位移量。
MOV AX, 0B2F0H
ADD AH, 64H
MOV BX，[32H] ;此用法只能在实模式下使用
MOV 0ABH [EBX]，CX
ADC DX，1234H [EBP][EDI*2]
DB 10H
DW 3210H
11
字符串：用引号（单引号或双引号）括起来的一个或多个字符，其值为这些字符的ASCII码值。

## Slide 12
12
变量：用来表示存放数据的存储单元，这些数据在程序运行期间可以被改变 。
二、变量
定义变量：给变量在内存中分配一定的存储单元。也就是给这个存储单元赋与一个符号名--变量名.
定义变量的同时一般还要给分配的存储单元预置初置。
程序中以变量名的形式来访问变量。变量名就是存放数据的存储单元地址的符号表示。
变量分为
全局变量
局部变量

## Slide 13
1. 全局变量的定义
全局变量的作用域是整个程序，全局变量定义在数据段内。
变量名 类型 表达式1,表达式2，……
MASM中可以使用的类型很多，具体如下表所示。
类型 缩写 长度（字节） 说明 |  |  | 
byte | db | 1 | 字节变量
word | dw | 2 | 字变量
dword | dd | 4 | 双字（doubleword）变量
fword | df | 6 | 三字（farword）变量
qword | dq | 8 | 四字（quadword）变量
tbyte | dt | 10 | 十字节BCD码（tenbyte）变量
sbyte |  | 1 | 有符号字节（signbyte）变量
sword |  | 2 | 有符号字（signword）变量
sdword |  | 4 | 有符号双字（signdword）变量
real4 |  | 4 | 单精度浮点数变量，初始化要用实数
real8 |  | 8 | 双精度浮点数变量，同上
real10 |  | 10 | 10字节浮点数变量，同上
全局变量定义伪指令格式：
Notes: DT:define ten bytes
DQ（define quadword四倍字长）

## Slide 14
14
其中表达式1、表达式2……是给存储单元赋的初值。
例如：
.DATA DATA1 BYTE 12H DATA2 DB 20H,30H DATA3 WORD 5678H
当变量被定义后，就具有了以下三个属性：
（1）段属性(SEGMENT)
它表示变量存放在哪一个逻辑段中
例如上面例子中的变量DATA1、DATA2和DATA3三个变量都存放在数据段中。
表示变量所在位置与段起始点之间的字节数
（2）偏移量属性（OFFSET）
段属性和偏移量属性就构造了变量的逻辑地址
上例中，变量DATA1的偏移量为0，DATA2为1，DATA3为3。
在平坦模式，由于各个逻辑段的起始地址重合，各逻辑段的数据起始地址由系统指定，因此不能用这样的方法确定。
Notes: 14

## Slide 15
15
表示变量占用存储单元的字节数
（3）类型属性
例如
BYTE指令定义的变量为1字节
WORD定义的变量为字（2字节）
DWORD定义的为双字（4字节）
DQ定义的为4字（8字节）
DT定义的为5字（10字节）

## Slide 16
16
例如：DA-BYTE DB ？，？，？
表示让汇编程序分配三个字节存储单元。这些存储单元在使用之前没有赋值，则它们的值为0，若初值为0都可用？。
（2）？表达式：表示不特意预置初值
对于DB伪指令：
  字符串用引号括起来，长度不超过255个字符。
  字符串的每个字符分配一个字节单元，从左到右将各字符的ASCII码以地址递增的顺序依次存放。
（3）字符串表达式
在变量定义语句中给变量赋初值的方式
例如：
DAT1 DB 32，30H
; 变量DAT1的内容为32（20H），30H赋值给变量DAT1+1。
又例如：
DAT2 SBYTE -20 ;DAT2的内容为-20
（1）数值表达式

## Slide 17
17
对于DW伪指令：给不超过两个字符组成的字符串分配两个字节存储单元。
例如：STRING2 DW ‘AB’, ‘CD’, ’EF’
例如：STRING1 DB ‘ABCDEF’
STRING2
41H
42H
43H
44H
45H
46H
‘B’
‘A’
‘D’
‘C’
‘E’
‘F’
46H
41H
42H
43H
44H
45H
STRING1
‘A’
‘B’
‘C’
‘D’
‘E’
‘F’
注意：
两个字符的存放顺序是前一个字符放在高地址，后一字符放低地址单元。
超过两个字符就会出错！
低地址
高地址
若字符串只有一个字符则高字节地址单元为0

## Slide 18
18
例如：STRING3 DD ‘ABCD’
注意：1.对于有符号定义伪指令sbyte、sword和sdword也可以使用字符串初始化，方法同上。
2.在实模式下只有db、dw和dd这三个伪指令，且dw和dd伪指令不能用超过两个字符的字符串赋初值，否则将出错。
对于DD伪指令
  给不超过四个字符组成的字符串分配4个字节单元。
  存放顺序与DW伪指令相同。
  如果字符数少于4，则较高地址的字节单元存0。
41H
42H
43H
44H
STRING3
‘A’
‘B’
‘D’
‘C’
+1
+2
+3
对于类型更长的df、dq伪指令也只能使用不超过4个字符的字符串进行初始化，超过4个字符则出错。

## Slide 19
19
（4）DUP表达式
DUP称为重复数据操作符。
使用DUP表达式的一般格式：
DB 变量名 DW 表达式1 DUP (表达式2) DD …
其中：表达式1是重复的次数，表达式2是重复的内容。
例如：DATA_A DB 10H DUP(?)
分配16个字节单元
DATA_B DB 20H DUP(‘AB’)
分配20H*2=40H个 字节，其内容为重复字符串‘AB’。

## Slide 20
DUP还可以嵌套使用：表达式2又可以是一个带DUP的表达式。
例如：DATA_C DB 10H DUP(4 DUP(2),7)
重复10H个数字序列“2，2，2，2，7”，共占用10H*5=50H个字节。
20

## Slide 21
21
2.变量的使用
（1）在指令语句中引用
例如：DA1 DB 0FEH DA2 DW 52ACH
DA3 DW 0 …… MOV AL,DA1 ;将0FEH传送到AL中 MOV BX,[DA2] ;将52ACH传送到BX中 MOV DA3,BX ;将DA3单元赋值52ACH
在指令语句中直接引用变量名就是对其存储单元的内容进行存取，也可以在变量外加中括号。

## Slide 22
22
当变量出现在寄存器相对寻址或基址变址相对寻址的操作数中时，表示取用该变量的偏移量。
例如：
DA3 DB 10H DUP(?)
DA4 DW 10H DUP（1）
MOV DA3[ESI]，AL
ADD DX，DA4[EBX][EDI]
(ESI)
(EBX)+(EDI)
...
...
DA3
DA4
将AL的内容送入从DA3 开始再偏移(ESI)的存储单元中
将从DA4开始再偏移(EBX)+(EDI)的字存储单元的内容与DX的内容相加，结果送回DX中。

## Slide 23
23
（2）在DD和DQ伪指令语句中引用
NUM DB 75H ADR1 DD NUM ADR2 DQ NUM ADR3 DW NUM ADR4 DB NUM
表示取变 量的32位偏移地址
取变量的段基地址和偏移地址共64位
注意：只能在DD和DQ伪指令语句中使用变量来初始化，其他变量定义伪指令中用变量来初始化会出错。
出错！

## Slide 24
2. 局部变量的定义
要让变量的作用域限制在某过程（子程序）中，则把它定义为局部变量。在MASM中使用local伪指令定义局部变量。
local 变量名1[[重复数量]][:类型],变量名2[[重复数量]][:类型]……
格式：
LOCAL语句要紧跟在过程定义PROC语句之后
默认的类型是dword，因此定义dword类型的局部变量，则类型可以省略。
当定义数组的时候，元素个数用[] 括号括起来。
局部变量不能和已定义的全局变量同名。
局部变量的作用域是当前的子程序，所以在不同的子程序中可以有同名的局部变量。
局部变量的初值是随机的，是其他子程序执行后在堆栈里留下的垃圾，所以使用时一定要对局部变量赋值。
例1 Local var1[1024]:byte ;定义了一个1024字节长的局部变量var1
例2 Local var3,var4:byte ;定义了dword型局部变量var3,byte型局部变量var4
24

## Slide 25
25
标号加在一条指令的前面，它就是该指令在内存的存放地址的符号表示，也就是指令地址的别名。
标号主要用在程序中需要改变程序的执行顺序时，用来标记转移的目的地。
三、标号
例如： MOV ECX, 100 LAB: MOV AX, BX …… LOOP LAB JNE NEXT ;不为零转移 …… NEXT: ……
上面方法所加标号属于局部标号，只能在所在的过程中被引用。
若标号名后加上双冒号，则该标号在整个程序中都可引用。
例如：Glob_LAB::MOV BX, AX

## Slide 26
26
它表示该标号可以被段内还是段间的指令调用。
每个标号具有三属性
（1）段属性（SEGMENT）
它表示该标号所代表的地址在哪个逻辑段中。
（2）偏移量属性（OFFSET）
它表示该标号所代表的地址在段内与段起点间的字节数，即地址的偏移量。
（3）距离属性（也叫类型属性）
NEAR（近）：
FAR标号可以被非本段的转移和调用指令使用。
FAR（远）：
NEAR标号只能作段内转移，即只能是与该标号所指指令同在一个逻辑段的其它指令才能使用它。

## Slide 27
27
当标号加在指令语句前面时，它隐含为NEAR属性。
a.隐含方式
例 SUB1：MOV AX，30H
SUB1的距离属性为NEAR，它只能被本段的转移指令和调用指令访问。
b.用LABEL伪指令给标号指定距离属性
类型为NEAR或FAR。该语句要与指令语句连用。
格式：
标号名 LABEL 类型
标号的距离属性可以有两种方法来指定

## Slide 28
28
例如： SUB1_FAR LABEL FAR SUB1: MOV AX,30H …...
SUB1_FAR与SUB1两个标号具有相同的逻辑地址。被转移指令或调用指令使用时是指同一个入口地址。
SUB1只能被本段调用，SUB1-FAR可以被其它段的指令调用。
LABEL伪指令还可用来定义变量的属性，即改变一个变量的属性，如把字变量的高低字节作为字节变量来处理。
例如：DATA_BYTE LABEL BYTE
DATA_WORD DW 20H DUP（0AABBH） MOV DATA_WORD, AL ;错误 MOV DATA_BYTE, AL ;正确
DATA_BYTE与DATA_WORD具有相同的段基址和偏移量。
注意：用LABEL定义的标号或变量的地址一定是相邻的下一指令语句或伪指令定义的变量。

## Slide 29
29
符号定义语句将常数或表达式等形式用某个指定的符号来表示。在80x86汇编语言中有两种符号定义语句。
4.3 符号定义语句
一、等值语句
格式：
功能：用符号名来表示EQU右边的表达式。后面的程序中一旦出现该符号名，汇编程序将把它替换成该表达式。
表达式可以是任何形式，常见的有以下几种情况。
1.常数或数值表达式
COUNT EQU 5
NUM EQU COUNT+5
符号名 EQU 表达式
例如

## Slide 30
30
2.地址表达式
ADR1被定义为在DS数据段中以EBP作基址寻址的一个存储单元。
ADR1 EQU DS：[EBP+14]
4.变量名、寄存器名或指令助记符
例如：CREG EQU CX；在后面的程序使用CREG就是使用CX
CBD EQU DAA；DAA为十进制调整指令。
注意：在同一源程序中，同一符号不能用EQU定义多次。
例：CBD EQU DAA
CBD EQU ADD
错误用法
3.字符串
STR1 EQU “ABCD”
STR2 BYTE STR1 ;STR1为符号常量,STR2为变量。

## Slide 31
31
格式：符号名=表达式
二、等号语句
等号语句与等值语句具有相同的作用。但等号语句可以对一个符号进行多次重复定义。
例如：
CONT=5
NUM=14H
NUM=NUM+10H
注意：等值语句与等号语句定义的符号都不会在内存分配存储单元。所定义的符号没有段、偏离量和类型等属性。
CBD=DAA
CXR=CX
下面是错误用法：
等号语句不能为寄存器名、助记符等系统关键字定义别名！

## Slide 32
32
4.4 表达式与运算符
表达式是指令或伪指令语句操作数的常见形式。它由常数、变量、标号等通过操作运算符连接而成。
注意：任何表达式的值在程序被汇编的过程中进行计算确定，而不是到程序运行时才计算。
MASM宏汇编语言中的操作运算符非常丰富，可以分为以下五类。
一、算术运算符
+、—、＊、 / 、MOD、SHL、SHR、[ ]
1.运算符“+”和“-”也可作单目运算符，表示数的正负。

## Slide 33
33
2.使用“+”、“-”、“＊”、和“/”运算符时，参加运算的数和运算结果都是整数。
3.“/”运算为取商的整数部分，而“MOD”运算取除法运算的余数。
NUM=15＊8
NUM=NUM/7
NUM=NUM MOD 3
NUM=NUM+5
NUM=-NUM-3
NUM=-NUM-NUM
例如：
；NUM=120
；NUM=17
；NUM=20
；NUM=2
；NUM=7
；NUM=-10

## Slide 34
34
4. “SHR ”和“SHL ”为逻辑移位运算符
“SHR”为右移，左边移出来的空位用0补入。
“ SHL”为左移，右边移出来的空位用0补入。
注意：移位运算符与移位指令区别！
移位运算符的操作对象是某一具体的数（常数），在汇编时完成移位操作。
而移位指令是对一个寄存器或存储单元内容在程序运行时执行移位操作。
例如
NUM=11011011B ……. MOV AX , NUM SHL 1 MOV BX , NUM SHR 2 ADD DX , NUM SHR 6
能否改成指令：
SHL NUM,1
不能！

## Slide 35
35
上面的指令序列等效下面三条指令。
MOV AX ，110110110B MOV BX ， 00110110B ADD DX ， 11B
5.下标运算符“[ ]”具有相加的作用
一般使用格式：
表达式1 [表达式2]
作用：将表达式1与表达式2的值相加后形成一个存储器操作数的地址。
下面两个语句是等效的。
MOV AX，DA_WORD[20H] MOV AX，DA_WORD+20H
移位运算将对象按照与AX等长的16bit数处理

## Slide 36
36
可以用寄存器来存放下标变量
例：下面几个语句是等价的
MOV AX , ARRAY[EBX][ESI]; 基址变址寻址 MOV AX, ARRAY[EBX+ESI] MOV AX , [ARRAY+EBX][ESI] MOV AX , [ARRAY+ESI][EBX] MOV AX , [ARRAY+EBX+ESI] MOV AX, [ARRAY][EBX][ESI]
下面是几个错误的语句：
MOV AX，ARRAY+EBX+ESI MOV AX，ARRAY+EBX[ESI] MOV AX，ARRAY+DA_WORD MOV AX, [EBX+ESI]DA_WORD MOV AX, [EBX][ESI]DA_WORD
Notes: 如果变量没有在中括号里，则只能放在用中括号之前，不能放在后面。

## Slide 37
37
二、逻辑运算符
逻辑运算符有NOT、AND、OR和XOR等四个，它们执行的都是按位逻辑运算。
例如
MOV AX，NOT 0F0H MOV AL , NOT 0F0H MOV BL , 55H AND 0F0H MOV BH , 55H OR 0F0H MOV CL , 55H XOR 0F0H
三、关系运算符
关系运算符包括：EQ（等于）、NE（不等于）、LT（小于）、 LE（小于等于）、GT（大于）、 GE（大于等于）
=>MOV AX ,0FF0FH
=>MOV AL , 0FH
=>MOV BL,50H
=>MOV BH, 0F5H
=>MOV CL, 0A5H

## Slide 38
38
关系运算符用来比较两个表达式的大小。比较的两个表达式必须同为常数或同一逻辑段中的变量。
若是常量的比较，则按无符号数进行比较；若是变量的比较，则比较它们的偏移量的大小。
关系运算的结果只能是“真”（全1）或“假”（全0）
MOV AX，0FH EQ 1111B MOV BX , 0FH NE 1111B
例1
VAR DW NUM LT 0ABH
该语句在汇编时，根据符号常量NUM的大小来决定VAR存储单元的值，当NUM<0ABH时，则变量VAR的内容为0FFFFH，否则VAR的内容为0。
例2
=>MOV AX ,0FFFFH
=>MOV BX, 0

## Slide 39
39
四、数值返回运算符
该类运算符有5个，它们将变量或标号的某些特征值或存储单元地址的一部分提取出来。
取变量或标号所在段的段基址。
1.SEG运算符
DATA SEGMENT K1 DW 1，2 K2 DW 3，4 …… MOV AX , SEG K1 MOV BX , SEG K2
例如：
设DATA逻辑段的段基址为1FFEH，则两条传送指令将被汇编为：
MOV AX ，1FFEH MOV BX ，1FFEH
作用:
该运算符为16位机或实模式下可用，在32位模式中不能使用！

## Slide 40
40
该运算符的作用是取变量或标号在段内的偏移地址。
2.OFFSET运算符
例： ;16位模式下的例程
DATA SEGMENT VAR1 DB 20H DUP(0) VAR2 DW 5A49H ADDR DW VAR2 ……. MOV BX，VAR2； MOV SI , OFFSET VAR2 MOV DI, ADDR MOV BP，OFFSET ADDR
;将VAR2的偏移量20H存入ADDR中
(BX)=5A49H
;(SI)=20H
;DI的内容与SI相同
;(BP)=22H
获取偏移量还可以用什么方法？
指令LEA
注意：16位系统中偏移量为16位，32位系统为32位！
该程序能在32位flat模式运行吗？
不能！
OFFSET运算符获取的偏移量为dword类型，只能存入32位寄存器。

## Slide 41
这种用法：MOV EBP, OFFSET ADDR[ESI]是否正确？
错误！为什么？
怎样才能取到这个偏移量?
LEA
注意LEA和OFFSET在使用上的区别！
指令MOV EBP, OFFSET ADDR[ESI]中OFFSET运算符只能取变量的偏移量，无法取到寄存器的值。
LEA指令取出的偏移量可以送到16位通用寄存器，但OFFSET取出的偏移量不能送16位通用寄存器。
Notes: 指令MOV EBP, OFFSET ADDR[ESI]中offset运算符只能取变量的偏移量，无法取到寄存器的值。
LEA指令取出的偏移量可以送到16位通用寄存器，但OFFSET取出的偏移量不能送16位通用寄存器。

## Slide 42
42
作用:取变量或标号的类型属性，并用数字形式表示。对变量来说就是取它的字节长度。
3.TYPE运算符
变量
BYTE 1 WORD 2 DWORD 4 QWORD 8 ……
标号
NEAR -1 FAR -2
例如：
V1 DB ‘ABCDE’ V2 DW 1234H, 5678H V3 DD V2 …… MOV AL , TYPE V1 MOV CL , TYPE V2 MOV CH , TYPE V3
经汇编后的等效指令序列如下：
MOV AL，1
MOV CL，2
MOV CH，4
注意：在保护模式下TYPE运算符不能用于标号！

## Slide 43
43
这两个运算符用于取变量定义时初始值个数
4.LENGTH与LENGTHOF运算符
Length运算符
  取DUP说明的重复次数,并且只取最外层DUP的重复次数。
  如果第一个初始值不是DUP说明，则LENGTH运算符返回值总是1。
Lengthof运算符—只能用于32位模式
  取变量定义行中的初始值个数

## Slide 44
K1 DB 10H DUP(0), 20H K2 DB 10H，20H，30H，40H DB 50H, 60H K3 DW 20H DUP(0,1,2 DUP(0)) K4 DB ‘ABCDEFGH’
MOV AL, LENGTH K1
MOV AH, LENGTHOF K1
MOV BL, LENGTH K2
MOV BH, LENGTHOF K2
MOV CL, LENGTH K3
MOV CH, LENGTHOF K3
MOV DL, LENGTH K4
MOV DH, LENGTHOF K4
例如
; (AL)=10H
;(AH)=11H
; (BL)=1
;(BH)=4
; (CL)=20H
; (CH)=4*20H=80H
; (DL)=1
;(DH)=8

## Slide 45
45
SIZE取值等于LENGTH和TYPE两个运算符返回值的乘积。
SIZEOF取值等于LENGTHOF和TYPE返回值的乘积。
5.SIZE与SIZEOF运算符
例如，对于上面例子，加上以下指令：
MOV AL ，SIZE K1 ；（AL）=10H MOV AH, SIZEOF K1; (AH)=11H MOV BL，SIZE K2 ； （BL）=1 MOV BH, SIZEOF K2; (BH)=4 MOV CL，SIZE K3 ； （CL）=2*20H=40H MOV CH, SIZEOF K3; (CH)=2*80H=A0H MOV DL，SIZE K4 ； （DL）=1 MOV DH, SIZEOF K4; (DH)=8

## Slide 46
46
五、属性修改运算符
这一类运算符用来对变量、标号或存储器操作数的类型属性进行修改或指定。
1.PTR运算符
类型 PTR 地址表达式
格式：
作用: 将地址表达式所指定的标号、变量或用其它形式表示的存储器地址的类型属性修改为 “类型”所指的值。
类型可以是BYTE、WORD、DWORD、NEAR和FAR等等。
这种修改是临时的，只在该运算符所在的语句内有效。

## Slide 47
47
例如：
DA_BYTE DB 20H DUP(0) DA_WORD DW 30H DUP(0) ……. MOV AX , WORD PTR DA_BYTE[10] ADD BYTE PTR DA_WORD[20], BL INC BYTE PTR [EBX] SUB WORD PTR [ESI], 100 JMP FAR PTR SUB1;指明SUB1不是本段中的地址
2.HIGH/LOW运算符
LOW 表达式
HIGH 表达式
格式：
表达式被汇编计算为一个常数，这两个运算符分别取常数的最低8位和其后的8位。

## Slide 48
48
例如：
DATA SEGMENT CONST EQU 0ABCDH VAR1 WORD 1234H DATA ENDS ……. MOV AH ,HIGH CONST MOV AL, LOW CONST MOV AH，HIGH VAR1 MOV BH， LOW AX
MOV AH ， 0ABH MOV AL ， 0CDH
注意：HIGH/LOW运算符不能用来分离一个变量、寄存器或存储器单元的内容。
两条传送语句等效为：
错误用法

## Slide 49
49
六、运算符的优先级
优先级别 运算符
（最高）1 LENGTH,LENGTHOF,SIZE,SIZEOF, 圆括号 2 PTR，OFFSET，TYPE，THIS 3 HIGH，LOW 4 *，/，MOD，SHR，SHL 5 +，- 6 EQ，NE，LT，LE，GT，GE 7 NOT 8 AND （最低）9 OR，XOR

## Slide 50
50
汇编程序在计算表达式时的处理规则：
先执行优先级别高的运算，再算较低级别运算；
相同优先级别的操作，按照在表达式中的顺序，从左到右进行；
可以用圆括号改变运算的顺序。
例如：
K1= 10 OR 5 AND 1 K2=（10 OR 5） AND 1
；结果为K1=11
；结果为K2=1

## Slide 51
51
在程序设计过程中，常常将具有一定功能的程序段设计成一个过程，过程也称为子程序。
汇编语言程序的主程序也要定义为过程，程序运行时操作系统调用这个过程。
在MASM宏汇编语言中，用伪指令PROC/ENDP来构造子程序。
4.5 过程定义伪指令（PROC/ENDP)
过程定义伪指令格式：
过程名 PROC [距离][语言类型][可视区域][USES 寄存器列表][,参数列表]...
LOCAL 局部变量列表
指令语句序列
ret
过程名 ENDP
PROC和ENDP伪指令定义了过程开始和结束的位置， PROC后面跟的参数是过程的属性和输入参数。

## Slide 52
52
过程名是子程序的名称，可以用CALL指令或INVOKE伪指令来调用该过程。
距离可以是NEAR、FAR、NEAR16、NEAR32、FAR16或FAR32。由于Win32中只有一个平坦的段，段基地址都相同，可忽略该项。
语言类型表示参数的进栈顺序和堆栈恢复的方式，可以是StdCall、C、SysCall、BASIC、FORTRAN和PASCAL，如果忽略，则使用程序头部 .model定义的值。
可视区域可以是PRIVATE、PUBLIC和EXPORT。
  PRIVATE表示过程只对本模块可见
  PUBLIC表示对所有的模块可见
  EXPORT表示是导出的函数，当编写DLL的时候要将某个函数导出的时候可以这样使用。
  默认设置是PUBLIC
USES寄存器列表--用于保存执行环境，寄存器间用空格分隔。
  编译器在过程的功能语句开始前自动安排push指令将这些寄存器压栈，并且在ret指令前自动安排pop指令出栈。

## Slide 53
  例如：Exam1 PROC USES EAX ECX ;过程的功能语句
  ret Examl ENDP
  编译器生成代码：Exam1 PROC PUSH EAX PUSH ECX ;过程的功能语句
  POP ECX POP EAX
  ret Examl ENDP
若过程使用寄存器返回参数，则USES后寄存器列表中不能包含返回参数的寄存器，否则会破坏返回值。
也可以在过程开头和结尾用pushad和popad指令一次保存和恢复所有通用寄存器，来代替此属性功能。
53
Notes: 使用寄存器返回参数是指在过程的功能语句中把过程中的某些参数值送入某些寄存器中，而在调用该过程的上级过程中可以从这些寄存器中获取到参数值。

## Slide 54
参数列表——用来定义过程使用的参数名和类型。
  格式：参数1:类型,参数2:类型,…
  若指定了参数，则过程要用invoke伪指令调用，否则应在CALL指令调用之前将参数按照规定的顺序压栈；
  若过程未指定参数则可用CALL指令，也可以用invoke调用。
  参数名不能与全局变量和过程中的局部变量重名。
  对于类型，由于Win32中的参数类型只有32位（dword）一种类型，只能使用dword类型，所以可以省略。
  在参数定义的最后还可以跟VARARG，表示在已确定的参数后还可以跟多个数量不确定的参数。
在过程中一般最后执行的是ret指令，它控制程序返回调用该过程的上一级程序。
如果是用户主程序，由于最后要执行返回操作系统的API函数ExitProcess，故不需要ret指令。
54
Notes: 伪指令invoke调用过程时可以后跟参数，根据过程定义中是否有参数，编译器翻译成：参数压栈+CALL指令或CALL指令。
用户主程序若只在最后安排一条ret指令是无法返回操作系统的。

## Slide 55
55
4.6 win32汇编语言源程序的结构
早期的8086/8088为了实现数据和代码的安全，将内存按逻辑段进行管理和使用，不同的逻辑段用来存放不同目的的内容。
在IA-32中提供了保护模式，数据和代码的安全性得到了保障，在程序设计时仍然延续了分段思想，但是对逻辑段的管理和使用有了很大的变化。段的定义也大大简化。
我们将只介绍32位模式下的段结构定义，有关16位模式的介绍请参考相应的PPT资料。

## Slide 56
先来看一个加法程序例子
; 三个数据相加程序
.386
.model flat,stdcall
ExitProcess PROTO, dwExitCode:DWORD
.data
firstval DWORD 20002000h
secondval DWORD 11111111h
thirdval DWORD 22222222h
sum DWORD 0
.code
main PROC
mov eax, firstval
add eax,secondval
add eax,thirdval
mov sum,eax
INVOKE ExitProcess,0
main ENDP
END main
该程序实现对内存中三个数据相加，然后再存入内存。
56

## Slide 57
Win32汇编语言源程序一般框架
.386
.MODEL flat,stdcall
OPTION casemap:none
; <一些include语句>
INCLUDE user32.inc
INCLUDE kernel32.inc
INCLUDELIB user32.lib
INCLUDELIB kernel32.lib
.STACK [堆栈段的大小]
.DATA
; <一些初始化过的变量定义>
.DATA?
; <一些没有初始化过的变量定义>
.CONST
; <一些常量定义>
.CODE
main PROC
; <其他语句>
mian ENDP
END main
57

## Slide 58
程序的开始部分是模式和源程序格式的定义语句：
.386
.MODEL flat,stdcall
OPTION casemap:none
.8086: 只允许8086/8088指令集。现在的VS环境下已不支持。
.386: 允许80386及之前的非特权指令集，不支持之后新增的指令
.386P: 允许80386及之前的全部指令（含特权指令），不支持之后新增的指令。
.586:允许Pentium及之前的非特权指令集，不支持之后新增的指令
.586P:允许Pentium及之前的全部指令集，不支持之后新增的指令
.mmx:扩充了MMX指令集
……
.386----该伪指令用来指定允许的指令集
可以是指定的指令集定义伪指令有：
58
一、模式与格式定义

## Slide 59
内存模式 | 内 存 使 用 方 式
tiny small medium compact large huge flat | 用来建立 .com文件，所有的代码、数据和堆栈都在同一个64 KB段内 建立代码和数据分别用一个64 KB段的 .exe文件 代码段可以有多个64 KB段，数据段只有一个64 KB段 代码段只有一个64 KB段，数据段可以有多个64 KB段 代码段和数据段都可以有多个64 KB段 同large，并且数据段中的一个数组也可以超过64 KB。 Win32使用的模式，代码和数据段使用同一个4 GB段。32位偏移地址。
模式定义语句
.MODEL 内存模式[，语言模式][，其他模式]
.model flat,stdcall
将编程模式设为平面存储模式，所有的段都使用同一个4GB内存，即各个段都从0开始，程序中将不出现段寄存器。
指定语言模式，即子程序的调用方式，Windows的API调用使用的是stdcall格式，所以在Win32汇编中必须在 .model中加上stdcall参数。
例如：
59
说明：前六种是在实模式下的内存模式，偏移地址都为16位。保护模式下只有flat模式，偏移地址为32位，只能使用32位寄存器来指示地址。

## Slide 60
60
该语句设定了程序中的变量、符号常量和过程名对大小写敏感，即区分大小写。
由于Win32 API中的API名称是区分大小写的，所以必须指定这个选项，否则在调用API的时候会有问题。
Option语句不设置对关键字（如指令助记符、伪指令符、寄存器名等）的大小写敏感，即关键字是不区分大小写的。
option casemap:none
用option语句定义的选项有很多，在Win32汇编程序中，只需做如下定义即可。
OPTION语句

## Slide 61
61
二、包含头文件和库文件
用包含伪指令把要使用到的系统定义的头文件和库文件包含到自己的程序中；
Win32的系统功能模块放在Windows的库文件中，这些功能模块就以API的形式提供给用户调用。
Win32 API的核心由3个库文件提供：
KERNEL32.LIB——系统服务功能。包括内存管理、任务管理和动态链接等。
GDI32.LIB——图形设备接口。利用VGA与DRV之类的显示设备驱动程序完成显示文本和矩形等功能。
USER32.LIB——用户接口服务。建立窗口和传送消息等。
包含库文件使用伪指令INCLUDELIB
例如：
INCLUDELIB kernel32.lib
Notes: 这里的库文件包含了动态链接库文件（DLL）和对应的导入库文件（.LIB）两层含义，API函数对应的目标代码在DLL文件中，而对应的导入库文件只包含了函数的地址符号表等确保程序能找到对应函数的一些基本地址信息。在源程序中将导入库文件（.LIB）包含进去，汇编与链接生成的可执行文件中没有所调用的API函数的代码。在执行该程序时，才将相应的DLL文件一起装入内存。

## Slide 62
例如 INCLUDE kernel32.inc
用户程序中要调用API函数之前，需先用伪指令PROTO声明函数原型，否则编译器不能识别该函数。
格式：过程名 PROTO, 参数列表
参数列表为：参数1:类型,参数2:类型……
例如,前面的三个数相加程序中语句：
ExitProcess PROTO, dwExitCode:DWORD
API函数ExitProcess的功能是从用户程序退出，返回操作系统。申明它有一个参数dwExitCode，类型为DWORD.
为简化编程就把这些声明集中放在系统对应的头文件中。
每个库文件都有相应的头文件。
包含头文件使用伪指令INCLUDE

## Slide 63
63
.stack、.data、.data?、.const和 .code是分段伪指令
Win32中只有代码和数据之分，.data、.data?和 .const都是数据段，.code是代码段。
.data中一般放有初始化值的变量定义，所分配的存储单元被赋与初值，程序执行时可能会改变。
.data?中放的是不需要初始化的变量定义，如定义缓冲区。这些变量也可以定义在.data中，但生成最终执行文件的大小有较大的差别。
两种数据段分配的存储区（以4KB页为单位）属性都是可读可写。
.const用于常量的定义，比如显示的字符串信息等。这种数据段分配的存储区属性为可读不可写。
三、段的定义
Notes: .data与.data?数据段的差异：源程序被汇编时，若是.data则在生成的目标文件中占有相应大小的数据区（_DATA节区），而.data?则不会在文件中生产数据区，只是将文件在装入内存时才分配相应的存储区。

## Slide 64
与DOS汇编语言不同，Win32汇编语言可以不考虑堆栈定义，操作系统会为程序分配一个向下扩展的、足够大的段作为堆栈段，所以 .stack段定义常常被忽略。
.code段是代码段，所有的指令都必须写在代码段中，对于工作在特权级3的应用程序，该存储区属性为可读、不可写、可执行。
Win32环境下的“段”实际上并不是DOS汇编语言那种意义的段,而是内存的“分段”。
上一个段的结束就是下一个段的开始，所有的“分段”合起来，包括系统使用的地址空间，就组成了整个可以寻址的4 GB空间。
64

## Slide 65
四、调用Windows的API函数的伪指令invoke
格式：
invoke 函数名[，参数1][，参数2]……
例如，调用API函数MessageBox 显示信息：
invoke MessageBox,NULL,offset szText,offset szCaption,MB_OK
调用Windows的API函数ExitProcess，将控制权返回操作系统。
invoke ExitProcess,NULL
把系统头文件和动态链接库包含到文件后就可以调用API函数
65

## Slide 66
五、程序结束和程序入口
不像C语言程序有一个main函数，在汇编语言源程序中，程序员可以指定从代码段的任何一个地方开始执行。
程序的最后一句一定是伪指令end语句
end [开始地址]
该语句指定了开始执行的指令，同时还表示源程序结束，即所有的代码必须在end语句之前。
在第一条执行语句的前面要加上一个标号，以便在END语句中使用。一般主程序习惯使用标号main。
例如：end main ;main是在最开始语句前加的标号。
66

## Slide 67
67
4.7 当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
汇编程序在汇编源程序时，每遇到一个逻辑段，就要为其设置一个位置计数器，用来记录该逻辑段中定义的每一个数据或每一条指令在逻辑段中的相对位置。
在源程序中使用符号$来表示“位置计数器”的当前值。$也被称为当前位置计数器。
$位于不同的位置具有不同的值。
$在使用上完全类似变量的使用

## Slide 68
68
作用：用数值表达式的值算出一个偏移量赋给当前位置计数器$ 。ORG语句为其后的变量或指令设置起始偏移量。
其中，表达式的值必须为正值。表达式中也可以包含有当前位置计数器的现行值$。
定位伪指令ORG－－用来改变位置计数器的值。
ORG 数值表达式
格式：
若运行环境为实模式，则数值表达式的值为相对该起始偏移地址。
若运行环境为flat模式，系统会自动为每个段指定一个起始偏移地址，数值表达式的值为相对该起始偏移地址。

## Slide 69
69
.DATA
ORG 30H
DB1 DB 12H,34H
ORG $+20H
STRING DB ‘ABCDEFGHI’
COUNT EQU $-STRING
DB2 DWORD $
DB3 DB $
.CODE
ORG 12H
START PROC
......
START ENDP
END START
例：
从数据段开始偏移30H字节存DB1
保留20H个字节单元，其后再存放'ABCD....
计算STRING的长度
取$的偏移量,类似变量的用法
此语句错误!
69
代码段开始留12H字节单元

## Slide 70
4.8 基于MS-Windows的输入输出编程
若要实现用键盘、鼠标、显示器、磁盘等进行输入输出信息，在早期的DOS系统下一般是调用DOS提供的系统功能来实现。
在Win32系统下可以通过调用操作系统提供的API来实现。
Win32提供的API非常丰富，它是Win32 Platform SDK中的一部分，覆盖了所有的输入输出功能，但使用上稍显繁琐。
美国的Irvine教授在Win32 SDK的基础上，整理和编写了一个API库—Irvine32.LIB。
下面介绍几个常用的简单的控制台I/O过程，完整的详细介绍可参考教材《汇编语言基于x86处理器》的第5章5.4节。

## Slide 71
前面我们已经学习过在自己的程序中如何调用某个函数库的过程,有三个步骤：
  在程序的开始用PROTO申明该过程的原型，也可以用INCLUDE将该函数库对应的头文件(.INC)包含进来；
  用INCLUDELIB将库文件（或库导入文件）(.LIB)包含进来;
  在代码段中使用CALL指令或INVOKE伪指令调用过程。
Irvine32中定义的过程不带参数，使用寄存器传参数，用CALL调用。
例1：编程实现从键盘输入4位16进制数，然后以二进制形式显示输出。
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess PROTO,dwExitCode:DWORD
INCLUDE Irvine32.inc
INCLUDELIB Irvine32.lib
.code
main PROC
call ReadHex ;输入16进制数
call WriteBin ;输出二进制数
INVOKE ExitProcess, 0
main ENDP
END main
注意：Irvine32头文件中已经包含了user32.inc和
kernel32.inc等系统头文件，不能重复包含，否则将发生符号定义冲突错误。

## Slide 72
功能：从键盘读取一个字符， AL 寄存器为返回的字符ASCII码，字符不在控制台窗口中回显。
1. ReadChar
例如：
.data
char BYTE ?
.code
call ReadChar
mov char,al
如果用户按下的是扩展键，如功能键、方向键、Ins 键或 Del 键，则 AL=0，而 AH 中是键盘扫描码。EAX 的高字没有使用。
下面的伪代码描述了调用 ReadChar 之后可能产生的结果：
if an extended key was pressed
AL = 0
AH = keyboard scan code
else
AL = ASCII key value
endif

## Slide 73
功能：从键盘读取一个 32 位无符号十进制整数，并用 EAX 返回该值，前导空格被忽略。
返回值为遇到第一个非数字字符之前的所有有效数字。
比如，用户输入123BAH，则 EAX 中的返回值为 123。
2. ReadDec
.data
intVal DWORD ?
.code
call ReadDec
mov intVal, eax
ReadDec 会影响进位标志位：
如果输入整数为空(NULL)，则 EAX=0 且 CF=1
如果输入只有空格，则 EAX=0 且 CF=1
如果输入整数大于（2³²-1），则 EAX=0 且 CF=1
其他情况，EAX 为转换后的数，且 CF=0
例如：

## Slide 74
功能：读取存储缓冲区中的一个输入磁盘文件。
调用时用 EAX 传递打开文件的句柄，用 EDX 传递缓冲区的偏移量，用 ECX 传递读取的最大字节数。
3. ReadFromFile
返回时查看进位标志位的值即可知道输入是否正确：
  CF=0，则 EAX 包含了从文件中读取的字节数；
  CF=1，则 出错，EAX 包含了错误代码。可调用WriteWindowsMsg过程显示该错误的文本信息。
例如，从文件读取 5000 个字节并复制到缓冲区变量中
.data
BUFFER_SIZE = 5000
buffer BYTE BUFFER_SIZE DUP(?)
bytesRead DWORD ?
.code
mov edx,OFFSET buffer ;指向缓冲区
mov ecx,BUFFER_SIZE ;读取的最大字节数
call ReadFromFile ; 读文件
jc next1
mov bytesRead, eax ;实际读取的字节数
jmp next2
next1:call WriteWindowsMsg
next2: …

## Slide 75
功能：从键盘读取一个 32 bit的十六进制整数，并用 EAX 返回相应的二进制数。
对无效字符不做错误检查。字母 A 到 F 的大小写都可以使用。最多能够输入 8 个数字（超出的字符将被忽略），前导空格将被忽略。
4. ReadHex
例如：
.data
hexVal DWORD ?
.code
call ReadHex
mov hexVal,eax
功能：从键盘读取一个 32 bit有符号整数，并用 EAX 返回该值。用户可以键入前置加号或减号，而其后跟的只能是数字。
Readlnt 设置溢出标志位，若输入数值超过 32 位有符号数的范围： -231 ~ +231-1，则OF=1。
返回值包括所有的有效数字，直到遇见第一个非数字字符。例如，如果用户输入 +123ABC，则返回值为 +123。
5. Readlnt

## Slide 76
功能：执行无等待键盘检查，它检查键盘输入缓冲区以查看用户是否有按键操作。
若没有发现键盘数据，则零标志位ZF= 1。
若有按键，则ZF=0，且向 AL 送入 0 或 ASCII 码。
  若 AL 为 0，表示用户可能按下了一个特殊键(功能键、方向键等)AH 为虚拟扫描码，DX 为虚拟键码，EBX 为键盘标志位。
6. ReadKey

## Slide 77
功能：从键盘读取一个字符串，直到用户键入回车键。
用 EDX 传递缓冲区的偏移量，用 ECX 传递用户能键入的最大字符数加 1（最后为空字符null），用 EAX 返回用户键入的字符数。
ReadString 在缓冲区的字符串的末尾自动插入一个 null 终止符。
7. ReadString
例如：
.data
buffer BYTE 21 DUP(0) ;输入缓冲区
byteCount DWORD ? ;定义计数器
.code
mov edx,OFFSET buffer ;指向缓冲区
mov ecx, SIZEOF buffer ;定义最大字符数
call ReadString ;输入字符串
mov byteCount, eax ;取字符数
若用户输入“ABCDEFG”，buffer 中前 8 个字节的十六进制 ASCII 码：
41 42 43 44 45 46 47 00

## Slide 78
功能：显示“Press any key to continue…”消息，并等待用户按键。
当用户想在数据滚动和消失之前暂停屏幕显示时，这个过程就很有用。过程没有输入参数。
8. WaitMsg
功能：以二进制格式向控制台窗口输出一个整数。
过程用 EAX 传递该整数。为了便于阅读，二进制位以四位一组的形式进行显示。
9. WriteBin
mov eax,12346AF9h
call WriteBin
例如：
0001 0010 0011 0100 0110 1010 1111 1001
显示如下：

## Slide 79
功能：以二进制格式向控制台窗口输出一个 32 位整数。
过程用 EAX 传递该整数，用 EBX 表示以字节为单位的显示位数（1、2，或 4）。
为了便于阅读，二进制位以四位一组的形式进行显示。
10. WriteBinB
mov eax,00001234h
mov ebx, 1 ; 1个字节
call WriteBinB ; 只显示最后一个字节 0011 0100
例如：
功能：向控制台窗口写一个字符。过程用 AL 传递字符（或其 ASCII 码）。
11. WriteChar
mov al, 'A'
call WriteChar ;显示字符"A"
例如：

## Slide 80
功能：以十进制格式向控制台窗口输出一个 32 位无符号整数，无前置 0显示。过程用 EAX 寄存器传递该整数。
12. WriteDec
mov eax,295
call WriteDec ;显示："295"
例如：
功能：以 8 位十六进制格式向控制台窗口输出一个 32 位无符号整数，若不够8位自动插入前置 0。过程用 EAX 传递整数。
13. WriteHex
mov eax,12345
call WriteHex ;显示："00003039"
例如：
功能：以十六进制格式向控制台窗口输岀一个 32 位无符号整数，不够位数插入前置 0。过程用 EAX 传递整数，用 EBX 表示显示格式的字节数（1、2，或 4）。
14. WriteHexB
mov eax, 7FFFh
mov ebx, TYPE WORD ;两个字节
call WriteHexB ;显示："7FFF"
例如：

## Slide 81
功能：以十进制向控制台窗口输岀一个 32 位有符号整数，有前置符号，但没有前置 0。过程用 EAX 传递整数。
15. Writelnt
mov eax, 216543
call Writelnt ;显示："+216543"
例如：
功能：向操作台窗口输出一个空字节结束的字符串。过程用 EDX 传递字符串的偏移量。
16. WriteString
.data
prompt BYTE "Enter your name: ",0
.code
mov edx,OFFSET prompt
call WriteString
例如：

## Slide 82
功能：向一个输出文件写入缓冲区内容。过程用 EAX 传递有效的文件句柄，用 EDX 传递缓冲区偏移量，用 ECX 传递写入的字节数。
当过程返回时，如果 EAX 大于 0，则其包含的是写入的字节数；否则，发生错误。
17. WriteToFile
BUFFER_SIZE = 5000
.data
fileHandle DWORD ?
buffer BYTE BUFFER_SIZE DUP(?)
.code
mov eax, fileHandle
mov edx, OFFSET buffer
mov ecx, BUFFER_SIZE
call WriteToFile
例如：
if EAX = 0 then
error occurred when writing to file
call WriteWindowsMessage to see the error
else
EAX = number of bytes written to the file
endif
该过程的处理用伪代码表示：
功能：向控制台窗口输出应用程序在调用系统函数时最近产生的错误信息。
18. WriteWindowsMsg

## Slide 83
19. OpenlnputFile
功能：打开一个已存在的文件进行输入。过程用 EDX 传递文件名的偏移量。当从过程返回时，如果文件成功打开，则 EAX 就包含有效的文件句柄。 否则，EAX 等于 INVALID_HANDLE_VALUE（一个预定义的常数）。
.data
filename BYTE "myfile.txt",0
.code
mov edx,OFFSET filename
call OpenlnputFile
例如：
20. CloseFile
功能：关闭之前已经创建或打开的文件（参见 CreateOutputFile 和 OpenlnputFile）。该文件用一个 32 位整数的句柄来标识，句柄由 EAX 传递。如果文件成功关闭，EAX 中的返回值就是非零的。
mov eax,fileHandle
call CloseFile
例如：

## Slide 84
第4章 作业